## Slide 1
主讲:杨红权(13995601650)
电路原理

## Slide 2
一、 课程性质：
专业基础课。
本课程是非电专业一切电类后续课程（模拟电路、数字电子技术、计算机原理、计算机接口硬件等）的基础。学时少、内容多，不能轻视。
概 论
基本电路分析和电路综合。

## Slide 3
二、 所需的理论基础及学习方法：
电路理论涉及高等数学、应用数学、物理学和拓扑学等基础学科的知识
学习方法：(1). 搞清基本概念，注意解题方法和技巧；
(2). 思维方式的训练；
(3). 独立完成作业，按时交作业；
(4). 理论联系实际，与实验相结合；
(5). 采用matlab等软件进行仿真相结合。
理论基础： (1). 高等数学（微积分、微分方程）；
(2). 线性代数（矩阵运算）；
(3). 复数运算。

## Slide 4
参考书目：
《电路》邱关源主编 高等教育出版社
《电路理论学习指导书》黄冠斌主编 华中科技大学出版社
教学内容的安排(三大部分) ：
(1). 电阻性电路分析：Chapter1-4
(3). 动态电路分析：Chapter12
(2). 正弦稳态电路分析：Chapter6-11

## Slide 5
电力系统
电路的应用非常广泛，从军事领域到民用（如航空航天、工业控制、日常生活中用的便携设备）都有广泛的应用。
三、 电路的主要应用领域：
电机控制
机床控制
生产过程自动化控制
楼宇电梯控制
. . . . . .
工业控制

## Slide 6
家用电器
电灯、电话
广播、电视
冰箱、洗衣机
家庭影院
各种智能控制. . . . . .
信号检测
压力、温度、水位、流量等的测量与调节
电子仪器
医疗仪器
各种信号处理. . . . . .

## Slide 7
EV?
21世纪 绿色 环保汽车
无废气排放
( 零排放)
高效率
优点：易传输性，高效性，无污染。
如：电动汽车（Electric Vehicle）--机电一体化产品

## Slide 8
电池管理系统
充电系统
照明、电动转向、空调、音响、雨刷、安全报警、电动门窗…….
驱动控制系统
电机驱动系统
机电一体化的产品
强电与弱电的结合
强电：逆变电源、电力电子、电机驱动
弱电：电机与电器控制、信号处理、计算机、单片机

## Slide 9
§1-1 电路的基本概念
电路：电工设备构成的整体，它为电流的流通提供路径。
电路主要由电源、负载、连接导线及开关等构成。
电源(source)：提供能量或信号.
负载(load)：将电能转化为其它形式的能量，或对 信号进行处理.
导线(line)、开关（switch)等：将电源与负载接成通路.
一、电路的组成

## Slide 10
(1).实现电能的传输、分配与转换
1.电路的功能:电能的传输和转换及电信号的传递和处理：
升压
变压器
降压
变压器
电灯
电动机
电炉
…
发电机
传输线
电源：
提供电能
中间环节：
传递、分配和控制电能
负载：
取用电能

## Slide 11
电源或信号源的电压或电流称为激励，它推动电路工作；由激励所产生的电压和电流称为响应。
(2).实现信号的传递与处理
信号源
放大器
扬声器
话筒
信号处理：
放大、调谐、检波等
提供能量
直流电源
负载

## Slide 12
1.集总参数元件与集总参数电路
集总参数元件：每一个具有两个端钮的元件中有确定的电流，端钮间有确定的电压。
集总参数电路：由集总参数元件构成的电路。
一个实际电路要能用集总参数电路近似，要满足如下条件：即实际电路的尺寸必须远小于电路工作频率下的电磁波的波长。
若实际电路的尺寸远大于电路工作频率下的电磁波的波长，则视为分布参数电路。
二、电路模型

## Slide 13
2. 理想电路元件：根据实际电路元件所具备的电磁性质所设想的具有某种单一电磁性质的元件，其u，i关系可用简单的数学式子表示。
几种基本的电路元件：
电阻元件：表示消耗电能的元件
电感元件：表示各种电感线圈产生磁场，储存电能的作用
电容元件：表示各种电容器产生电场，储存电能的作用
电源元件：表示各种将其它形式的能量转变成电能的元件

## Slide 14
电路模型：由理想元件及其组合代表实际电路元件，与实际电路具有基本相同的电磁性质，称其为电路模型。
电路模型由理想电路元件构成。
导线
电池
开关
灯泡
例 ：
3.电路模型 (circuit model)的建立

## Slide 15
建立电路模型时，工作条件不一样，其模型也不一样。如一个电感线圈：
实际线圈
直流状态,
仅消耗能量
R
交流低频,
消能,储能
R
L
交流高频状态,
消耗能量,
储磁场能量
和电场能量
R
L
C

## Slide 16
1. 电流 (current)：带电质点的运动形成电流。
单位：A (安) (Ampere，安培)
§1-2 电路的基本物理量
一、电流及其参考方向
电流大小用电流强度表示：单位时间内通过导体截面的电量。

## Slide 17
电流方向
AB？
电流方向
BA？
问题的提出：
A
IR
E1
B
E2
R

## Slide 18
大小
方向
电流(代数量)
元件(导线)中电流流动的实际方向有两种可能:
参考方向：任意选定一个方向即为电流的参考方向。
2.电流的参考方向(reference direction)
A
B
i
参考方向

## Slide 19
(2). 实际电路中有些电压、电流是交变的，无法标出实际方向。标出参考方向，再加上与之配合的表达式，才能表示出电流的大小和实际方向。
(1). 有些复杂电路的某些支路事先无法确定实际方向。为分析方便，只能先任意标一方向（参考方向），根据计算结果，才能确定电流的实际方向。
为什么要引入参考方向 ？

## Slide 20
电流参考方向的两种表示：
用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。
用双下标表示：如 iAB , 电流的参考方向由A指向B。
电流的参考方向与实际方向的关系：
i
参考方向
i > 0
实际方向
i
参考方向
i < 0
实际方向

## Slide 21
1. 电压(voltage)：电场中某两点A、B间的电压(降)UAB等于将点电荷q从A点移至B点电场力所做的功WAB与该点电荷q的比值，即：
单位：V (伏)
(Volt，伏特)
电位：电路中为分析的方便，常在电路中选某一点为参考点，把任一点到参考点的电压称为该点的电位。
参考点的电位一般选为零，参考点也称为零电位点。
电位用表示，单位与电压相同，也是V(伏)。
二、电压及其参考方向

## Slide 22
2.电压(降)的参考方向
U
> 0
< 0
U
参考方向
U
+
–
实际方向
+
–
参考方向
U
+
–
实际方向
-
+

## Slide 23
3. 两点间电压与电位的关系：
Uac = a ， Udc = d
Uad= Uac –Udc= a–d
结论：电路中任意两点间的电压等于该两点间的电位之差。
设c点为电位参考点，则 c=0
a=Uac， b=Ubc， d=Udc
a
b
c
d

## Slide 24
ua
+10V
a
R1
R2
-6V
+
_
10V
a
R1
R2
+
_
6V
a
R3
R2
+5V
R1
R
+9V
ua
-12V
+
_
+
_
+
_
12V
R3
9V
R2
5V
R1
R
a
电路图的电位表示法

## Slide 25
(1)电压电流参考方向是任意假定的，分析电路前必须标明。
(3) 参考方向不同时，其表达式符号也不同；
三、关联参考方向与功率
+
–
R
i
u
u = Ri
R
u
u = –Ri
i
+
–
(2)元件或支路的u，i参考方向相同时，称之为关联参考方向；反之，称为非关联参考方向。
(4)参考方向也称为假定方向、正方向，以后讨论均在参考方向下进行，不考虑实际方向。
1.关联参考方向

## Slide 26
单位时间内电场力所做的功。
功率的单位：W (瓦) (Watt，瓦特)
能量的单位： J (焦) (Joule，焦耳)
当 u,i 的参考方向一致时，p表示元件吸收的功率；
当 u,i 的参考方向相反时，p表示元件发出的功率。
2.电功率

## Slide 27
功率的计算和判断
(1)u, i 关联参考方向
p = ui 表示元件吸收的功率
P>0 吸收正功率 (吸收)
P<0 吸收负功率 (发出)
P>0 发出正功率 (发出)
P<0 发出负功率 (吸收)
p = ui 表示元件发出的功率
(2)u, i 非关联参考方向
i
u
+
–
i
u
+
–

## Slide 28
例：U1=10V，U2=5V，I=1A，R=5。分别求电源、电阻的功率。
PR吸= URI = 51 = 5 W
PU1发= U1I = 101 = 10 W
PU2吸= U2I = 51 = 5 W
P发= 10 W， P吸= 5+5=10 W
P发=P吸 (功率守恒)
(1)上述功率计算不仅适用于元件，也使用于任意二端网络。
(2)电阻元件在电路中总是消耗(吸收)功率，而电源在电路中可能吸收，也可能发出功率。
+
–
I
UR
U1
U2
R
解：

## Slide 29
§1-3 电阻元件与欧姆定律
一、线性电阻
伏安特性曲线为过原点的一条直线。
R 称为电阻，电阻的单位：(欧)(Ohm，欧姆)
电压与电流为关联参考方向时，欧姆定律(Ohm’s Law)（OL）：
u = Ri
+
–
R
i
u
i
u
G=1/R称为电导，电导的单位：S(西)(Siemens，西门子)

## Slide 30
二、非线性电阻
u
i
+
–
R
i
u
伏安特性曲线为过原点的一条曲线。
如热敏电阻器、光敏电阻器、压敏电阻器以及半导体二极管等。

## Slide 31
(a) 端电压由电源本身决定，与外电路无关；
(b) 通过它的电流是任意的，由外电路决定。
US
+
_
i
u
+
_
US
u
i
0
§1-4 独立电源
一、理想电压源
US
+
_
1. 电路符号
2. 伏安特性：

## Slide 32
3. 理想电压源的开路与短路
(1) 开路 ： i=0
(2) 短路：理想电压源出现病态(这种模型在电路中不存在)。
US
+
_
i
u
+
_
* 实际电压源不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

## Slide 33
(a)电源电流由电源本身决定，与外电路无关；
(b) 电源两端电压是由外电路决定。
2. 伏安特性：
IS
u
i
0
二、理想电流源
1. 电路符号
IS
IS
i
u
+
_

## Slide 34
3. 理想电流源的短路与开路
(2)开路：理想电流源出现病态(这种模型在电路中不存在)。
(1) 短路：i= iS ，u=0
4. 实际电流源的产生：
稳流电子设备，光电池，晶体三极管
IS
i
u
+
_

## Slide 35
一个实际电压源，可用一个理想电压源US与一个电阻RS 串联的支路模型来表征其特性。当它向外电路提供电流时，它的端电压U总是小于US ，电流越大端电压U越小。
U=US – RS I
工作点
u
i
US
U
I
其外特性曲线如下：
+
_
+
_
U
I
US
RS
实际电压源模型
三、实际电压源

## Slide 36
一个实际电流源，可用一个电流为 IS 的理想电流源和一个电阻RP 并联的模型来表征其特性。当它向外电路供给电流时，并不是全部流出，其中一部分将在内部流动，随着端电压的增加，输出电流减小。
工作点
GU
u
i
IS
U
I
其外特性曲线如下：
I=IS – U/RP
I
Rp
+
U
_
IS
实际电流源模型
四、实际电流源

## Slide 37
从数学角度来看，这两条直线完全有可能重合，因此实际电压源、 实际电流源有可能等效。这是我们下一章的内容。
实际电压源、 实际电流源都可以看着是实际电源的一种等效模型，伏安关系都是UI平面的一条直线。

## Slide 38
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律(Kirchhoff’s Current Law—KCL )和基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’s Voltage Law—KVL )。它反映了电路中所有支路电压和电流的约束关系，是分析集总参数电路的基本定律。
§1-5 基尔霍夫定律
( Kirchhoff’s Laws )
基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

## Slide 39
1. 支路 (branch)：电路中通过同一电流的每个分支。 (b)
2. 节点 (node): 三条或三条以上支路的连接点称为节点。( n )
3. 回路(loop)：由支路组成的闭合路径。( l )
b=3
4. 网孔(mesh)：对平面电路，每个网眼即为网孔。网孔是回路，但回路不一定是网孔。
l=3
n=2
一、几个名词：(定义)
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
1
2
3
a
b

## Slide 40
物理基础:电荷恒定，电流连续性。
令流出为“+”(支路电流背离节点)
–i1+i2–i3+i4=0
二、基尔霍夫电流定律) (KCL)
(Kirchhoff’s Current Law)：
在任何集总参数电路中，在任一时刻，流出(流入)任一节点的各支路电流的代数和为零。 即：
i1+i3=i2+i4

## Slide 41
KCL的推广：
A
B
i3
i2
i1
A
B
i
i
两条支路电流大小相等，
一个流入，一个流出。
A
B
i
只有一条支路相连，则 i=0。

## Slide 42
？
A ==  B
?
i1 ==i2
?
i1 =i2
A =  B
i3 ==i4
?
 A ==  B
?
A =  B
i3 =i4
A
B
+
_
3V
+
_
1.
i2
i1
1
1
1
1
1
1
2V
A
B
+
_
3V
+
_
2.
i4
i3
1
1
1
1
1
1
2V

## Slide 43
1
2
3
4
5
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
u1(t)
u5(t)
u4(t)
u3(t)
u2(t)
a
b
c
d
e
A
任意选定一个绕行方向：顺时针或逆时针。
如图所示，对回路A列写KVL方程得：
三、基尔霍夫电压定律 (KVL)
(Kirchhoff's Voltage Law)：
在任何集总参数电路中，在任一时刻，沿任一闭合路径(按固定绕向)，各支路电压的代数和为零。 即：

## Slide 44
+
_
x
ux(t)
1
2
3
4
5
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
u1(t)
u5(t)
u4(t)
u3(t)
u2(t)
a
b
c
d
e
A
B
KVL的实质：反映了集总参数电路遵从能量守恒定律，或者说，它反映了保守场中做功与路径无关的物理本质。
KVL对于任意虚拟回路也成立。例如对回路B：
式中ux(t)为假想元件上的电压，得：
-u2(t) - u1(t) + ux(t) =0
ux(t) = u2(t)+u1(t)

## Slide 45
假定电路元件的参考方向，对回路任意选定一个绕行方向。
–R1I1–US1+R2I2–R3I3+R4I4+US4=0
顺时针方向绕行:
具体电路KVL方程的列写
电阻压降
电源压升
U3
U1
U2
U4
-U1-US1+U2+U3+U4+US4=0
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
-U1+U2+U3+U4= US1 -US4
–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4
UI关联时：U=RI
当UI非关联时：U=-RI
对于电阻元件，需要注意：

## Slide 46
例：如图电路，已知R1=2Ω，R2=4Ω，us1=12V，us2=6V，us3=10V，求a点电位ua 。
i
解：由KCL可知i' =0 。
R1i+us2+R2i-us1=0
2i+6+4i-12=0
i=1(A)
求电位ua，就是求a点到参考点的电压，它是自a点到地的电压代数和。
ua=uab+ubc+ucd
=2i+6-10=-2(V)
+
_
a
R1
+
_
us1
us2
R2
b
c
R
+
_
us3
d
i'
设如图回路电流为i，由KVL方程：

## Slide 47
例：如图所示电路，已知I=0.3A，求电阻R 。
+
_
UR
I
a
20
12V
R
15
20
20
IR
I2
I1
I3
b
c
d
+
_
A
B
-12+15I1+20I=0
Uab=Uac+Ucb=15I1+20I2=6+2=8(V)
R=UR/IR=4/0.5=8()
由KVL方程：
I1=0.4(A)
-12+15I1+20I2+UR=0
UR=4(V)
由KCL方程：
由KVL方程：
I2=I1-I=0.1(A)
由OL得：
由KVL方程：
I3=Uab/20=0.4(A)
由KCL方程：
IR=I2+I3=0.1+0.4=0.5(A)
由OL得：
解：可通过计算电阻两端的电压和流过的电流来计算电阻大小。

## Slide 48
求：I1、I2 、I3
能否很快说出结果
？
+
_
3V
1
+
_
4V
+
_
5V
1
1
I2
I3
I1
讨论题

## Slide 49
例：求如图所示电路中的U和I ，若将电流源的电流由1A变成5A，重求U和I 。
U＝U1－U2＝4(V)
由KVL方程：
+
_
+
_
2
4V
U
4
+
_
6V
3
8V
1
+
_
I
1A
U1
+
_
U2
+
_
I1
I2
解：
8＋6＋I＝0
I＝－14(A)
①求I
②求U
由KVL方程：
－6＋U2＋4＝0
U2＝2(V)
由KVL方程：
－6－8＋5I1＋4＝0
I1＝2(A)
－U＋U1－U2＝0
由KVL方程：
或
KVL方程：
－6－U＋U1＋4＝0
U＝4(V)

## Slide 50
KCL、KVL小结：
(1). KCL是对支路电流的线性约束，KVL是对支路电压的线性约束。
(2). KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。
(3). KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是电位单值性的具体体现(电压与路径无关)。
End