## Slide 1
第四章 线性电路的基本定理
替代定理(Substitution Theorem)
叠加定理(Superposition Theorem)
戴维南定理和诺顿定理(Thevenin-Norton Theorem)
最大功率传输定理(Maximum Power Transfer Theorem)
特勒根定理(Tellegen’s Theorem)
互易定理(Reciprocity Theorem)

## Slide 2
在线性电路中，任一支路电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。
§4-1叠加定理(Superposition Theorem)
叠加定理是线性电路的一个重要性质。

## Slide 3
叠加定理的引出：计算支路电流 i 。
回路电压方程：
R1(i-iS)+R2i=us
+
_
R1
R2
uS
i
iS
电压源单独作用的响应
电流源单独作用的响应

## Slide 4
定理的证明：如图电路，计算各支路电流。
用回路电流法：
(R1+R2)ia-R2ib=us1-us2
R11ia+R12ib=us11
R21ia+R22ib=us22
其中
R11=R1+R2, R12= -R2, us11=us1-us2
R21= -R2, R22=R2+R3, us22=us2-us3
+
_
+
_
R1
R2
uS1
uS2
i1
i2
i3
+
_
R3
uS3
ia
ib
-R2ia+(R2+R3)ib=us2-us3

## Slide 5
其中
R11ia+R12ib=us11
R21ia+R22ib=us22
+
_
+
_
R1
R2
uS1
uS2
i1
i2
i3
+
_
R3
uS3
ia
ib
用行列式法求解：
us11=us1-us2
us22=us2-us3

## Slide 6
各支路电流均可看成各电压源单独作用时，产生的电流的叠加。
由上式可见，各支路电流均为各电源的一次函数
则各支路电流为：
+
_
+
_
R1
R2
uS1
uS2
i1
i2
i3
+
_
R3
uS3
ia
ib

## Slide 7: 当一个电源单独作用时，其余电源不作用，就意味着置零。即对电压源看作短路，而对电流源看作开路。
三个电源共同作用
=
=
us1单独作用
+
us2单独作用
+
+
us3单独作用
+
i1'''
i2'''
i3'''
R1
R2
+
_
R3
uS3
i1'
i2'
i3'
+
_
R1
R2
uS1
R3
i1''
i2''
i3''
+
_
R1
R2
uS2
R3
+
_
+
_
R1
R2
uS1
uS2
i1
i2
i3
+
_
R3
uS3

## Slide 8
i1=i1'+i1"+i1"'
i3=i3'+i3"+i3"'
i2=i2'+i2"+i2"'
上述以一个具体例子来说明叠加的概念，这个方法也可推广到多个电源的电路中去。
同样可以证明：线性电阻电路中任意两点间的电压等于各电源在此两点间产生的电压的代数和。
每个支路电流都为电路中独立源单独作用所产生分量的叠加。
电源既可是电压源，也可是电流源。

## Slide 9
小结：
(1). 叠加定理只适用于线性电路。
(2). 一个电源作用，其余电源为零
电压源为零—短路。
电流源为零—开路。
(3). 功率不能叠加(功率为电源的二次函数)。
(4). u，i叠加时要注意各分量的方向。
(5). 含受控源(线性)电路亦可用叠加，但叠加只适用于独立源，受控源应始终保留。

## Slide 10
例：求图中电压u 。
(1) 10V电压源单独作用，4A电流源开路
u'=4V
(2) 4A电流源单独作用，10V电压源短路
u"= -42.4= -9.6V
共同作用：u=u'+u"= 4+(- 9.6)= - 5.6V
解：
应用叠加定理：
+
_
6
4
+
_
10V
4A
u
+
_
6
4
+
_
10V
u'
6
4
+
_
4A
u''

## Slide 11
(1) 6V，12V，2A电源作用
uab '= 6 i'－6＋2 1
(2) 3A电流源作用
共同作用：
解：
应用叠加定理：
例：如图所示电路，求电压uab和电流i 。
12V
2A
+
_
6V
+
_
+
_
a
b
6
3
3A
1
Uab
i
12V
2A
+
_
6V
+
_
+
_
a
b
6
3
1
Uab'
i'
+
_
a
b
6
3
3A
1
Uab''
i''
=6  2－6＋2=8(V)
i'=(6+12)/(6+3)=2(A)
uab ''= 3 [6//3+1]=9(V)
i''=3/(3+6)  3=1(A)
i= i'+ i''=1+2= 3(A)
uab= uab '+uab"= 8+9=17(V)

## Slide 12
例：求电压Us 。
(1) 10V电压源单独作用：
(2) 4A电流源单独作用：
Us'= -10 I1'+4= -101+4= -6V
Us"= -10I1"+2.44
共同作用：
Us= Us' +Us"= -6+25.6=19.6V
= -10 (-1.6)+9.6=25.6V
+
_
6
4
+
_
10V
4A
US
+
_
I1
10I1
+
_
6
4
+
_
10V
US'
+
_
I1'
10I1'
6
4
+
_
4A
US''
+
_
I1''
10I1''
解：
应用叠加定理：

## Slide 13
齐性原理（homogeneity property):
线性电路中，所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。
当激励只有一个时，则响应与激励成正比。
例：
采用倒推法：设i'=1A。
则
可加性(additivity property)。
求电流 i 。
+
–
2V
2A
+
–
3V
+
–
8V
+
–
21V
+
–
Us'=34V
3A
8A
21A
5A
13A
i '=1A
+
_
US
R1
R2
R2
R2
RL
R1
R1
i
RL=2 R1=1 
R2=1  US=51V
解：

## Slide 14
对于给定的任意一个电路，其中第k条支路电压为uk、电流为ik，那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源，或者用一个电流等于ik的 独立电流源来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解唯一)。
定理内容：
因为：
替代前后KCL,KVL关系相同。
§4-2替代定理(Substitution Theorem)
N
ik
+
–
uk
支
路
k
N
+
_
uk
N
ik
用uk替代后，其余支路电压不变(KVL)；
用ik替代后，其余支路电流不变(KCL)。

## Slide 15
+
_
2
10V
_
5V
+
5
注：
1.替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。
无电压源回路；
无电流源节点(含广义节点)。
3.替代后其余支路及参数不能改变(一点等效)。
2. 替代后电路必须有唯一解
2.5A
1A
1.5A
?
?
_
5V
+
4.替代与等效是两个完全不同的概念。

## Slide 16
例：如图所示，网络中Rx为多少欧姆时，25V电压源中电流为零。
+
_
+
_
Rx
20
50
50
40
100V
25V
I
a
b
+
_
20
50
50
100V
I
+
_
25V
a
b
应用替代定理
采用回路电流法
解：
+
_
20
25
50V
I
+
_
25V
a
b
电流I＝25/45＝5/9(A)
Rx＝Uab/I＝25/(5/9)＝45()
I1
I
(50+ 50)I1-50I=100
-50I1+ (20+50)I =－25
电流I＝5/9(A)
或：等效变换

## Slide 17
例：若要使Ix＝I/8，试求Rx。
3
+
_
U
+
Rx
1
0.5
0.5
0.5
10V
_
Ix
I
U
+
1
0.5
0.5
0.5
_
I
I/8
U'
+
1
0.5
0.5
0.5
_
I
+
_
U1
+
_
U2
U''
+
1
0.5
0.5
0.5
_
I/8
U=U'+U"=(0.8-0.6)Ix=0.2Ix
Rx=U/Ix=0.2Ix/Ix=0.2
(或U=(0.1-0.075)I=0.025I
解：
应用替代和叠加定理：
=
+

## Slide 18
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的情况。这时，可以将除我们需保留的支路外的其余部分的电路(通常为二端网络或称一端口网络),等效变换为较简单的含源支路 (电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路),可大大方便我们的分析和计算。
戴维南定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。
§4-3 戴维南定理和诺顿定理 (Thevenin-Norton Theorem)
+
_
R1
R2
R3
R4
US
i
a
b
R5
Rx
(等效电源定理)

## Slide 19
几个名词：
(1) 端口( port )
端口指电路引出的一对端钮，其中从一个端钮(如a)流入的电流一定等于从另一端钮(如b)流出的电流。
N
a
b
i
i
(2) 一端口网络 (network) (亦称二端网络)
网络与外部电路只有一对端钮(或一个端口)联接。
(3) 含源(active)与无源(passive)一端口网络
网络内部含有独立电源的一端口网络称为含源一端口网络。
网络内部不含有独立电源的一端口网络称为无源一端口网络。

## Slide 20
一、戴维南定理：
任何一个线性含有独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口网络，对外电路来说，可以用一个电压源(Uoc)和电阻Ri的串联组合来等效置换。
N
a
b
i
u
+
_
Ri
Uoc
a
b
u
+
_
i
电压源的电压— 等于外电路断开时端口处的开路电压；
电阻—等于一端口内全部独立电源置零后的端口等效电阻。

## Slide 21
证明：
根据替代定理，将图(a)外部电路用电流源i替代，计算u值。
=
+
根据叠加定理：
电流源i置零
网络N内独立源全部置零
(a)
a
b
N
i
+
–
u
N'
a
b
N
i
+
–
u''
Ri
u'= Uoc
u''=－Ri i
则u = u' + u" = Uoc - Ri i
此关系式恰与图(b)电路相同。证毕！
(b)
i
+
–
u
N'
a
b
+
_
Ri
Uoc
a
b
i
+
–
u
N
a
b
+
–
u'
N
Uoc—网络N端口处的开路电压；
Ri—网络N内全部独立电源置零后的等效电阻。
即要证明电路(a)可等效为电路(b) 。

## Slide 22
小结 ：
(1) 戴维南等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压Uoc 。
(2) 串联电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的等效电阻。
等效电阻的计算方法：
当网络内部不含受控源时可采用电阻串并联的方法计算；
1
2
加压求流法或加流求压法。
开路电压，短路电流法。
3
2
3
方法更有一般性。
(3) 外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变。
(4) 当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。

## Slide 23
Uoc=40(V)
例：如图所示电路，US1＝40V，US2＝40V，R1＝4 ，R2＝2 ，R3＝5 ，R4＝10 ，R5＝8 ，R6＝2 ，求电流 I 。
解：
(1) 求开路电压Uoc
应用戴维南定理：
+
_
+
R1
R2
R3
R4
US2
US1
I
_
R5
R6
R
I
a
b
+
_
Req
Uoc
a
b
+
_
+
R1
R2
US2
US1
_
+
_
Uoc
Uoc=40(V)

## Slide 24
Req=4/3()
Uoc=40(V)
例：如图所示电路，US1＝40V，US2＝40V，R1＝4 ，R2＝2 ，R3＝5 ，R4＝10 ，R5＝8 ，R6＝2 ，求电流 I 。
解：
应用戴维南定理：
+
_
+
R1
R2
R3
R4
US2
US1
I
_
R5
R6
a
b
+
_
Req
Uoc
a
b
(2) 等效输入电阻Req
(电源置零后)
Req=R1//R2=4/3()
R1
R2
Req
R
I

## Slide 25
Req=4/3()
Uoc=40(V)
例：如图所示电路，US1＝40V，US2＝40V，R1＝4 ，R2＝2 ，R3＝5 ，R4＝10 ，R5＝8 ，R6＝2 ，求电流 I 。
解：
应用戴维南定理：
+
_
+
R1
R2
R3
R4
US2
US1
I
_
R5
R6
a
b
+
_
Req
Uoc
a
b
R
I
(3) ab右端可等效为一个电阻：R=10()
原电路中：I=Uoc/(Req+R)=40/(4/3+10)=3.53(A)
R=10()

## Slide 26
Uoc=9V
含受控源电路戴维南定理的应用
例：求U0 。
解：
(1) 求开路电压Uoc
Uoc=6I+3I
I=9/9=1A
Uoc=9V
+
_
Req
Uoc
a
b
3
+
–
U0
3
6
I
+
–
9V
Uoc
a
b
+
–
6I
+
–
3
3
6
I
+
–
9V
+
–
U0
a
b
+
–
6I

## Slide 27
Req=6()
Uoc=9V
含受控源电路戴维南定理的应用
例：求U0 。
解：
+
_
Req
Uoc
a
b
3
+
–
U0
3
3
6
I
+
–
9V
+
–
U0
a
b
+
–
6I
(2) 求等效电阻Req
方法1：加压求流
U0=6I+3I=9I
I=I06/(6+3)=(2/3)I0
U0 =9  (2/3)I0=6I0
Req=U0/I0=6()
3
6
I
+
–
U0
+
–
6I
I0
a
b

## Slide 28
Uoc=9V
含受控源电路戴维南定理的应用
例：求U0 。
解：
+
_
Req
Uoc
a
b
3
+
–
U0
3
3
6
I
+
–
9V
+
–
U0
a
b
+
–
6I
(2) 求等效电阻Req
方法2：开路电压、短路电流
6 I1 +3I=9
I=-6I/3=-2I
I=0
Isc=I1=9/6=1.5A
Req=Uoc/Isc=9/1.5=6()
6I
3
6
I
+
–
9V
Isc
a
b
+
–
I1
Req=6()

## Slide 29
Uoc=9V
含受控源电路戴维南定理的应用
例：求U0 。
解：
+
_
Req
Uoc
a
b
3
+
–
U0
3
3
6
I
+
–
9V
+
–
U0
a
b
+
–
6I
Req=6()
由等效电路得：

## Slide 30
(1). 求开路电压：（a、b开路）
(2).求等效电阻Ri：加压求流法
U0 =(I0-0.5 I0)103+ I0103
Ri = U0 / I0 =1.5k
例：用戴维南定理求U 。
+
_
0.5I
U
1k
1k
0.5k
10V
R
I
+
_
a
b
+
_
Ri
Uoc
a
b
+
–
U
0.5k
R
+
_
0.5I
U0
1k
1k
I
a
b
I0
解：
I=0，0.5I=0，Uoc= 10V
=1500I0
U=Uoc  500/(1500+500)=2.5V

## Slide 31
例：用戴维南定理求U 。
+
_
0.5I
U
1k
1k
0.5k
10V
R
I
+
_
a
b
+
_
Ri
Uoc
a
b
+
–
U
0.5k
R
解法二：
(1). 开路电压 Uoc= 10V
(2). 求等效电阻Ri
(I-0.5I)103 +I103+10=0
1500I= -10I= -1/150 A
即 Isc=1/150 A
Ri = Uoc / Isc =10  150=1500 
短路电流Isc法求Ri ：
Ri = Uoc / Isc
+
_
0.5I
1k
1k
10V
I
a
b
ISC
U=Uoc  500/(1500+500)=2.5V

## Slide 32
任何一个含独立电源，线性电阻和线性受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电导(电阻)的并联组合来等效置换。
二、诺顿定理：
诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。但须指出，诺顿等效电路可以独立进行证明。证明过程从略。
N
a
b
电流源的电流—等于该一端口的短路电流；
电导(电阻)—等于一端口内全部独立电源置零后的输入电导(电阻)。
a
b
Gi(Ri)
Isc

## Slide 33
(2).求等效电阻Ri：
Isc =2＋1＝3(A)
Ri = ((4//4)+4)//6 =3()
例：求图示电路中的电流IL 。
a
b
解：
IL=3×(3/(6+3))=1(A)
a
b
Ri
ISC
6
IL
+
_
6
6
4
4
2A
4
IS
US
IL
12V
6
+
_
4
4
2A
4
IS
US
ISC
12V
a
b
6
4
4
4
a
b
Ri
应用诺顿定理：
(1). 求短路电流Isc ：

## Slide 34
例：如图所示电路，求负载电阻RL上消耗的功率P L 。
+
_
+
_
5
50
4i1
40V
50V
50
RL
i1
100
a
b
a
b
+
_
50V
5
RL
Ri
ISC
+
_
50
4i1
40V
50
ISC
i1
100
a
b
Isc =40/100=0.4(A)
解：
应用诺顿定理：
(1). 求短路电流
+
_
50
4i1
40V
50
i1
100
Uoc
+
_
a
b
(2). 求开路电压：
200i1+200i1=40
Uoc=100i1=10(V)
+
_
10V
a
b
+
_
50V
5
RL
25
IL
IL=60/30=2(A)

## Slide 35
并不是所有的含源二端口都有TC和NC，当网络最终等效为一个电流源时，就没有TC；反之亦然。
理想电压源与理想电流源不能相互等效。

## Slide 36
例：如图所示电路ab端口的TC，NC是否存在，求出等效电路 。
Uoc无法确定
KVL方程：(8＋2)i+10(2-i)＝0
图(a)中Uoc＝Uab＝2i
U0＝8i1＋10i2=8(i0－U0/2) +10(i0－U0/2+U0)
8
ISC
10
2A
(b)
a
b
－10/9A
(d)
8
2
2i
10
i
+
_
U0
I0
(c)
8
2
2i
10
i
2A
a
b
(a)
解：
电路等效为一个电流源Isc＝－10/9(A) 图(d)
KVL方程：
图(b)中短接ab，Isc＝－10/9(A)
用端口加电源法求入端电阻，图(c)中U0＝2i
i0=0
R0=∞

## Slide 37
§4-4 最大功率传输定理
一、最大功率传输：就是电网络的负载在什么条件下可以从电网络上获最大功率。
RL
+
_
Req
Uoc
I
(b)
根据戴维南定理，任意线性含源网络可等效为戴维南电路。
RL
(a)
N

## Slide 38
图(b)中：
负载RL上的功率为：
RL
+
_
Req
Uoc
I
(b)
最大功率传输条件为：
(1).RL＝Req时，获最大功率；
(2).最大功率为：

## Slide 39
例：(1) 计算Rx分别为1.2、5.2时的I；
(2) Rx为何值时，其上获最大功率?
解：
保留Rx支路，将其余一端口网络化为戴维南等效电路：
+
_
4
4
6
6
Rx
10V
a
b
I
+
_
4
6
6
Rx
10V
a
b
4
I
Rx
+
_
Req
Uoc
a
b
I

## Slide 40
(1) 求开路电压
Uoc=U1+U2=-4+6=2(V)
(2) 求等效电阻Ri
Req=4//6+6//4=4.8()
(3) Rx =1.2时，
I=Uoc/(Req+Rx)=0.333 (A)
Rx =5.2时，
I= Uoc /(Req+Rx)=0.2(A)
Rx = Ri =4.8时，其上获最大功率。
–
+
U2
+
–
U1
+
_
4
6
6
10V
a
b
4
+
_
Uoc
4
6
6
a
b
4
Req
Rx
+
_
Req
Uoc
a
b
I

## Slide 41
例：如图所示电路，试问当R为何值时？它可获得最大功率。最大功率为多少？
(2) 求等效输入电阻R0
解：
+
_
+
_
2
2
4
2i
4i
6V
(a)
R
i
+
_
+
_
2
2
4
2i
4i
6V
(b)
i
+
_
Uoc
(1) 求开路电压Uoc，如图(b)
Uoc＝2i－2i＋6
Uoc＝6(V)
+
_
2
2
4
2i
4i
(c)
i
+
_
U
IS
4i＋2IS＋8i＝0
回路电流法：
2i＋6IS＋10i＝U
R0=U/IS＝4()

## Slide 42
例：如图所示电路，试问当R为何值时？它可获得最大功率。最大功率为多少？
等效输入电阻为(如图(d))：
+
_
+
_
2
2
4
2i
4i
6V
(a)
R
i
或：
+
_
2
2
4
2i
4i
(d)
i
i
6i
R0＝(2//2//(1/2))+(－1/3)＋4＝4()
R
+
_
R0
Uoc
(e)
等效电路如图(e)所示：
当R＝R0＝4时获最大功率。

## Slide 43
§4-5 特勒根定理
N
N
+
–
1
2
3
4
+
1
2
4
3
-
具有相同拓扑结构的电路。
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

## Slide 44
N
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
各支路电压、电流均取关联的参考方向
一、特勒根定理1
N

## Slide 45
N
N
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
各支路电压、电流均取关联的参考方向
二、特勒根定理2
同理:

## Slide 46
(2).勒根定理对任何具有线性、非线性、时不变、时变元件的集总电路都适用。
特勒根定理应用范围：
(1).理论基础为KCL，KVL，只涉及电路的拓扑性质，并不涉及支路元件的特性。

## Slide 47
例：如图所示电路中，NR内仅含线性电阻元件，当1-1′端接电压源US1，2-2′端短路时，电路如图(a)所示，测得I1=6A，I2＝1.2A。若将1-1′端接1.5Ω电阻、2-2′端接电压源 ，电路如图(b)所示。欲使 应为多少伏。
两个电路为同一个线性纯电阻网络。
解：由特勒根定理：
US1
(a)
NR
+
_
I2
1
1′
2
2′
12V
I1
US2
(b)
NR
+
_
U1
1
1′
2
2′
︿
︿
1.5
I1
I2
+
_
︿
︿

## Slide 48
例：如图所示电路中，NR内仅含线性电阻元件，当1-1′端接电压源US1，2-2′端短路时，电路如图(a)所示，测得I1=6A，I2＝1.2A。若将1-1′端接1.5Ω电阻、2-2′端接电压源 ，电路如图(b)所示。欲使 应为多少伏。
可以得到：
带入数据得：
US1
(a)
NR
+
_
I2
1
1′
2
2′
12V
I1
US2
(b)
NR
+
_
U1
1
1′
2
2′
︿
︿
1.5
I1
I2
+
_
︿
︿

## Slide 49
§4-6 互易定理 (Reciprocity Theorem)
网络的互易性：
Rb
Ra
Rc
US
(a)
+
_
I2
1
1′
2
2′
Rb
Ra
Rc
US
(b)
+
_
I1
1
1′
2
2′
图(a)中响应电流为：
图(b)中响应电流为：
所加电压相等时，响应电流也相等，I1=I2 。

## Slide 50
即要证明：
US2
(b)
NR
+
_
I1
1
1′
2
2′
︿
︿
US1
(a)
NR
+
_
I2
1
1′
2
2′
根据互易网络特性：
得证。
当激励源相等时：
输出/输入＝constant
互易定理一：激励-电压源，响应-电流(NR为线性电阻网络)

## Slide 51
即要证明：
根据互易网络特性：
得证。
当激励源相等时：
输出/输入＝constant
互易定理二：激励-电流源，响应-电压(NR为线性电阻网络)
U2
(a)
NR
+
_
1
1′
2
2′
IS1
U1
(b)
NR
+
_
1
1′
2
2′
︿
︿
IS2

## Slide 52
即要证明：
根据互易网络特性：
得证。
当激励源相等时：
输出/输入＝constant
互易定理三：激励-电流源，响应-电流
激励-电压源，响应-电压(NR为线性电阻网络)
(a)
NR
1
1′
2
2′
IS1
I2
U1
(b)
NR
+
_
1
1′
2
2′
︿
US2
+
_
︿

## Slide 53
例：求如图所示电路中的电流 I 。
用互易定理一：
I1=36/(3+1+2)=6(A)
解：
2
6
I
36V
+
_
2
3
3
36V
+
_
2
6
2
3
3
I
I1
根据并联电路的分流特性：
I2=I1×2/(2+2)=3(A)
I3=I1×6/(6+3)=4(A)
根据节点a的KCL方程：
I=I2-I3=3-4=-1(A)
I3
I2

## Slide 54
例：图(a)所示电路，IS1=10A，测得I2=1A，图(b)所示电路，IS2=20A，测得I1=4A，NR为线性电阻网络，求电阻R1的阻值。
图(a)，关联参考方向下：
U2=20I2=20×1=20(V)
解：
根据互易定理二：
(b)
NR
IS2
R1
20
I1
(a)
NR
IS1
R1
20
I2
图(b)，关联参考方向下：
U1=R1I1=4R1
R1=10 ()
或根据互易定理一：
R1=10 ()

## Slide 55
例：如图所示电路，工作状态分别如(a)(b)所示，NR为线性电阻网络，求电流I。
利用戴维南定理和互易定理求解。
解法一：
由互易定理二：
(1)求开路电压Uoc：
Uoc=5(V)
Req=10/2=5 ()
(b)
NR
5
I
2A
(a)
NR
5V
2A
+
_
10V
+
_
(c)
5
I
+
_
Req
Uoc
(d)
NR
2A
+
_
Uoc
(2)求等效电阻Req ：
有多种方法：

## Slide 56
例：如图所示电路，工作状态分别如(a)(b)所示，NR为线性电阻网络，求电流I。
由互易定理三：
图(c)中电流为：
Isc=1(A)
Req=Uoc/Isc=5 ()
(b)
NR
5
I
2A
(a)
NR
5V
2A
+
_
10V
+
_
(c)
5
I
+
_
Req
Uoc
求等效电阻Req ：
I=Uoc/(5+Req)=0.5 (A)
解法二：
由特勒跟定理：
10×I-5×2=5 I ×(- 2)
I=0.5 (A)

## Slide 57
(1).互易定理适用于线性网络在单一电源激励下，两个支路电压电流关系。
(2).激励为电压源时，响应为电流
激励为电流源时，响应为电压
电压与电流互易。
(3).电压源激励，互易时原电压源处短路，电压源串入另一支路；电流源激励，互易时原电流源处开路，电流源并入另一支路的两个节点间。
(4).互易要注意电源与电压(电流)的方向。
(5).含有受控源的网络，互易定理一般不成立。
应用互易定理时应注意：
End