## Slide 1
第五章 运算放大器电路
集成运放是一种高增益的直接耦合多级放大电路。
在运算电路中，以输入电压为自变量，以输出电压为函数，通过对输入端子及反馈电路的不同组合，实现各种数学运算功能，通过输出电压反映运算结果。这就是运算电路的基本思想。“运算放大器”也因此得名。

## Slide 2
LM324N
5-1-1 器件简介及运算放大器的电路符号
多端钮（814）、高放大倍数、集成电路器件
+
-
+
1
4
3
2
A
（公共端）
+
-
1
4
3
2
A
（公共端）
（注：现在一些书上，运算放大器电路图中，公共端一般省略不画）
(由电阻、二极管、晶体管等组成的复杂整体)
§5-1运算放大器及其特性

## Slide 3
满足下列参数指标的运算放大器可以视为理想运算放大器。
2.差模输入电阻 Rid= ；
3.输出电阻 Ro=0 ；
4.带宽足够宽。
5.共模抑制比足够大。
1.差模电压放大倍数Avd=  ；
实际上Avd≥80dB即可。
实际上Rid比输入端外电路的电阻大2～3个量级即可。
实际上Ro比输入端外电路的电阻小1～2个量级即可。
一、理想运放的技术指标

## Slide 4
二、理想运放在线性区的特点
理想运放的
虚短路
1.在线性区存在“虚短”
即：
2.在线性区存在“虚断”
理想运放的
所以
所以
即：
虚断路
ud=0
u+= u - (虚短)

## Slide 5
§5-2运算放大器电路分析
由运放为放大电路组成的运算电路均工作在线性工作区，并且输入、输出信号均以“地”为参考点。
运算放大器工作在线性区，输入端有“虚短”和“虚断”。介绍由运算放大器组成的加法、减法、积分和微分电路的组成和工作原理

## Slide 6
一、比例运算电路
1. 反相比例运算电路
输入电压ui通过R1加入运放反向输入端，输出uo与输入反相位。
负反馈Rf引到反相输入端，为电压并联负反馈。
对理想运放，uN=uP，iN=iP=0，有：
i1=if
即：
uo
Rf
R1
RP
ui
i1
if
N
P
_
+
+


## Slide 7
一、比例运算电路
1. 反相比例运算电路
比例系数（放大倍数）
虚地
整理得：
由于
电路的输入电阻
Ro≈0
电路的输出电阻
Ri≈R1
uo
Rf
R1
RP
ui
i1
if
N
P
_
+
+


## Slide 8
一、比例运算电路
2. 同相比例运算电路
结构特点：负反馈引到反相输入端，信号从同相端输入。
反馈方式：电压串联负反馈。输入电阻较高。
对理想运放，
uP=uN，iN=iP=0，
有
即
整理得：
uo与ui同相且大于ui。
Rf
R1
RP
ui
uo
iR
if
N
P
_
+
+


## Slide 9
一、比例运算电路
2. 同相比例运算电路
_
+

+

Rf
R1
RP
ui
uo
Au=1+
Rf
R1
当Rf =0时,
Au=1
uo=ui
电压跟随器
此电路是电压串联负反馈，输入电阻大，输出电阻小，在电路中作用与分离元件的射极输出器相同，但是电压跟随性能更好。

## Slide 10
例：R1=10k , Rf=20k , ui =-1V。求:uo 为多大？
KP= -(Rf /R1)= -20/10= -2
uo= KP ui=(-2)(-1)=2V
uo
Rf
R1
RP
ui
i1
if
N
P
_
+
+


## Slide 11
二、加减法运算电路
1. 反相求和运算电路
ui1
Rf
ui2
uo
R
R2
R1
u+
i2
i1
i-
_
+
+

if
虚断：KCL
虚短：
u-
当R1=R2=Rf时，输出等于两输入反相之和

## Slide 12
二、加减法运算电路
2. 同相求和运算电路
此电路如果以 u+ 为输入 ，则输出为：
下面讨论如何求u+
R1
Rf
ui1
uo
R3
R2
ui2
R4
_
+
+

u-
u+
if
i2
i4
i1
R
uo
Rf
_
+
+

R1
ui
i1
if
i-
i+

## Slide 13
二、加减法运算电路
2. 同相求和运算电路
u+ 与 ui1 、ui2
的关系如何？
流入运放输入端的电流为0（虚断）
R1
Rf
ui1
uo
R3
R2
ui2
R4
_
+
+

u-
u+
if
i2
i4
i1

## Slide 14
二、加减法运算电路
2. 同相求和运算电路
R1
Rf
ui1
uo
R3
R2
ui2
R4
_
+
+

u-
u+
if
i2
i4
i1
注意：同相求和电路的各输入信号的放大倍数互相影响，不能单独调整。
若R1=R2=R3=Rf，则uO=ui1=ui2
uO=K1ui1+K2ui2

## Slide 15
二、加减法运算电路
3.差分电路实现减法运算
实现ui1、ui2相减电路。
利用叠加原理求uo
R1
ui1
uo
R2
R3
ui2
R4
_
+
+

ui1单独作用
ui2单独作用
若
则

## Slide 16
End
总结：
（1）集成运放可以构成加法、减法、积分、微分、对数和反对数等多种运算电路。在这些电路中，均存在深度负反馈。因此，运放工作在线性放大状态。这时可以使用理想运放模型对电路进行分析，“虚短”和“虚断”的概念是电路分析的有力工具。
（2）对于精度要求高的运放电路，需要考虑实际运放参数的影响。由于运放的开环电压增益、输入电阻、输出电阻、共模抑制比及各种失调量等都不是理想值。对这种电路的误差分析，应根据电路的具体情况，选择适当的运放模型。