## Slide 1
正弦量：
直流往往通过交流电整流得到(大功率半导体)；
日常照明，工业用电；
第七章 正弦稳态电路分析
正弦量的产生：
旋转电机（发电机）。
对于非正弦的周期信号通过傅立叶变换也可以分解为正弦信号。
N
S
+
-
A
X
B
Y
C
Z

## Slide 2
瞬时值表达式：
i(t)=Imsin(ωt+Ψ)
波形：
t
i
O
/
T
f =1/T
+
_
u
i
在正弦电源激励下，电路中电压和电流均按正弦规律变化，这样的电路称为正弦交流电路。
一、正弦量的概念
1.周期与角频率
频率f (frequency)：每秒重复变化的次数。单位：赫兹(Hz)
周期T(period)：重复变化一次所需的时间。单位：秒(s)
角频率(angular frequency)w ：每秒变化的角度(弧度)。
单位： rad/s ，弧度 / 秒

## Slide 3
一、正弦量的概念
2.幅值与有效值
瞬时值表达式：
i(t)=Imsin(ωt+Ψ)
t
i
O
/
T
幅值 (amplitude) Im：反映正弦量变化幅度的大小。
有效值 I ：周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其大小工程上采用有效值来表示。
物理意义：周期性电流 i 流过电阻R，在一周期T内吸收的电能，等于一直流电流 I 流过R , 在时间T 内吸收的电能，则称电流 I 为周期性电流 i 的有效值。

## Slide 4
周期电流有效值定义为：
一、正弦量的概念
正弦电流的有效值(effective value)，也称均方根值(root-meen-square，简记为 rms。)
W2=I 2RT
R
i(t)
R
I

## Slide 5
i(t)=Imsin( t+ )
故表达式也可写为：
一、正弦量的概念
周期电流有效值定义为：
当信号为正弦信号时，设：
有效值为：

## Slide 6
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：
若一交流电压有效值为U=220V，则其最大值为Um311V；
U=380V， Um537V。
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
测量中，电磁式交流电压、电流表读数均为有效值。
*注意 区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。
一、正弦量的概念

## Slide 7
电器
~ 220V
最高耐压 =300V
若购得一台耐压为300V的电器，是否可用于220V的线路上?
该用电器最高耐压低于电源电压的最大值，不能用。
电压有效值 U = 220V
一、正弦量的概念
有线通讯频率：300-5000Hz，无线通讯频率：30kHz-3×104MHz。
中国电压等级为220V，频率为50 Hz，美国、加拿大电压等级为110V，频率为60 Hz 。
小常识：
最大值 Um = 220V = 311V

## Slide 8
一、正弦量的概念
瞬时值表达式：
i(t)=Imsin(ωt+Ψ)
t
i
O
/
T
3.初相位(initial phase angle)y ：反映了正弦量的计时起点。
(wt+y)表示正弦量随时间变化的进程，称为相位角。当t=0时，相位角(wt+y)=y称为初相位角(简称初相位)，它表示了正弦量的起点。

正弦波的特征表现在变化的快慢、大小及初始值三个方面，即正弦交流量包含三要素：频率、幅值和初相位。

## Slide 9
同频率正弦量的相位差 (phase difference)
设: u(t)=Umsin(w t+y u)
相位差：Δj =(wt+yu)-(wt+yi)=yu-yi
等于初相位之差
 t
u, i
u
i
yu
yi
j
O
i(t)=Imsin(w t+y i)
0   180 u 超前i（i 滞后u）
-180     0 u 滞后i（i 超前u）
=0 u与i 同相
=  180 u与i 反相
= 90 u与i 正交
超前、滞后的概念
(wt+yu)-(wt+yi)=yu-yi =Δ j
一、正弦量的概念

## Slide 10
j =0， 同相
j = (180o ) ，反相
规定： |y |  (180°)。
特殊相位关系：
同频率正弦量的相位差在任何瞬间都是一个常数，即等于它们的初相之差，而与时间无关。
 t
u, i
u
i
O
 t
u, i
u
i
O
一、正弦量的概念

## Slide 11
1. 复数A表示形式：
A=a+jb
A
b
Re
Im
a
O

|A|
复数及运算
A
b
Re
Im
a
O
二、正弦量的相量表示

## Slide 12
两种表示法的关系：
A=a+jb
A=|A|ejθ =|A|∠θ
直角坐标表示
极坐标表示
或
2. 复数运算
则 A1±A2=(a1±a2)+j(b1±b2)
(1)加减运算——直角坐标
若 A1=a1+jb1， A2=a2+jb2
A1
A2
Re
Im
O
加减可用图解法。
A
b
Re
Im
a
O

|A|
二、正弦量的相量表示

## Slide 13
(2) 乘除运算——极坐标
若 A1=|A1|  1 ，若A2=|A2|  2
除法：模相除，角相减。
例：
乘法：模相乘，角相加。
则:
解:
二、正弦量的相量表示

## Slide 14
ejp/2 =j , e-jp/2 = -j, ejp= –1 故 +j, –j, -1都可以看成旋转因子。
几种不同值时的旋转因子：
Re
Im
0
(3) 旋转因子：
复数 ejq =cosq +jsinq =1∠q
A• ejq 相当于A逆时针旋转一个角度q ，而模不变。故把 ejq 称为旋转因子。
二、正弦量的相量表示

## Slide 15
两个正弦量
无论是波形图逐点相加，或用三角函数做都很繁。
因同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只要确定初相位和有效值(或最大值)就行了。
二、正弦量的相量表示
可以把正弦量与复数对应起来，以复数计算来代替正弦量的计算，使计算变得较简单。
i1+i2 i3
i1
i2
 t
u, i
i1
i2
O
i3

## Slide 16: 著名科学家
斯坦梅茨(Charlea Proteus Steinmetz 1865~1923)
斯坦梅茨是德国一澳大利亚数学家和工程师。他最伟大的贡献就是在交流电路分析中引入了向量分析法，并以其在滞后理论方面的著作而闻名。
出生于德国的布勒斯劳，一岁时就失去了母亲，在即将在大学完成他的数学博士论文时，由于政治活动，被迫离开德国，到瑞士后又去了美国，1893年受雇于美国通用电气公司，这一年他发表论文，首次将复数应用于交流电路的分析中，其后出版了专著《交流现象的理论和计算》，1901年成为美国电气工程师协会(IEEE)主席。
二、正弦量的相量表示

## Slide 17
构造一个复函数
没有物理意义
若对Z(t)取虚部：
是一个正弦量。

t+ 
0
j
+1
Z(t)
Z(0)
二、正弦量的相量表示
任意正弦函数都可以找到唯一的与其对应的复指数函数：
Z(t)还可以写成：
复常数

## Slide 18
正弦规律变化的电压和电流，可以用一个相量（复数）表示:
二、正弦量的相量表示
正弦量的相量表示:
相量的模表示正弦量的有效值
相量的幅角表示正弦量的初相位
例：
试用相量表示i, u 。
解：
例：
试写出电流的瞬时值。
解：

## Slide 19
例 求u=220 sin t–220 ( t-120º )

2
2

1 0º
-1 -120º
1 -120º
1.73 30º
u= m (220 ejt) –m(220 ejte–j120º )
2
2
= 220 m[(1– e–j120º ) ejt]
2
= 220 m[(1+0.5+j0.87) ejt]
2
= 220 m[(1.73ej30º ) ejt]
2
= 380 sin(t +30º )
2
取虚部运算子m [ ]的性质
1）线性
m[1Z1(t)+2Z2(t)]= 1 m[Z1(t)]+2m[Z2(t)]
二、正弦量的相量表示

## Slide 20
2. 相量运算
(1) 同频率正弦量相加减
故同频的正弦量相加减运算就变成对应的相量相加减运算。
i1  i2 = i3
a  b = c
lga + lgb=lgc
这实际上是一种
变换思想
可得其相量关系为：
二、正弦量的相量表示

## Slide 21
例．
同频正弦量的加、减运算可借助相量图进行。
Re
Im
Re
Im
首尾相接
二、正弦量的相量表示

## Slide 22
(2) . 正弦量的微分，积分运算
微分运算：
积分运算：
相量微分：
相量积分：
二、正弦量的相量表示

## Slide 23
一、电阻元件电压电流关系的相量形式
时域形式：
相量形式：
有效值关系：UR=RI
相位关系u=i (u,i同相)
UR
u
uR(t)
i(t)
R
+
-
R
+
-
三、RLC电压电流关系的相量形式

## Slide 24
波形图及相量图：
相量模型：
UR=RI
u=i
三、RLC电压电流关系的相量形式
 t
0
2
uR
i
u=i

## Slide 25
电感元件电压电流关系的相量形式
时域形式：
相量形式：
相量模型
相量关系：
有效值关系： U=w L I
相位关系：u=i +90°
(u 超前 i 90°)
已知：
则：
i(t)
uL(t)
L
+
-
j L
+
-
三、RLC电压电流关系的相量形式

## Slide 26
(1) 表示限制电流的能力；U= XL I= LI= 2fLI
(2) 感抗和频率成正比；
w
XL
相量表达式:
XL= L=2fL，称为感抗，单位为 (欧姆)
BL=1/ L = 1/2fL， 感纳，单位为 S (同电导)
感抗和感纳：
波形图及相量图：
三、RLC电压电流关系的相量形式
 t
i
0
2
uL
i

## Slide 27
时域形式：
相量形式：
有效值关系： IC=w CU
相位关系：i=u+90°
(i 超前 u 90°)
相量关系：
电容元件电压电流关系的相量形式
已知：
则：
iC(t)
u(t)
C
+
-
+
-
三、RLC电压电流关系的相量形式

## Slide 28
令XC=1/w C， 称为容抗，单位为 W(欧姆)
B C = w C， 称为容纳，单位为 S
频率和容抗成反比：
w 0， |XC| 直流开路(隔直)
w  ，|XC|0 高频短路(旁路作用)
w
|XC|
容抗与容纳：
相量表达式:
波形图及相量图：
 t
iC
0
u
2
u
三、RLC电压电流关系的相量形式

## Slide 29
同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的相量形式表示：
上式表明：流入某一节点的所有正弦电流用相量表示时仍满足KCL；而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足KVL。
1.基尔霍夫定律的相量形式
四、基本定律的相量形式

## Slide 30
2. 电路的相量模型 (phasor model )
时域列写微分方程
相量形式代数方程
时域电路
相量模型
相量模型：电压、电流用相量；元件用复数阻抗或导纳。
L
C
R
uS
iL
iC
iR
+
-
jw L
1/jw C
R
+
-
四、基本定律的相量形式

## Slide 31
二者依据的电路定律是相似的，可将电阻电路的分析方法推广应用于正弦稳态的相量分析中。
电阻电路分析：
◆ 元件约束关系：U=RI
◆ KCL：∑I=0
◆ KVL：∑U=0
正弦电路相量分析：
◆ 元件约束关系：U=ZI
◆ KCL：∑I=0
◆ KVL：∑U=0
●
●
●
●
直流电路中所采用的：如等效变换、 网络分析的一般方法、 网络定理都可用于正弦稳态。
所不同的在于直流电路中进行的是实数运算，而正弦稳态所进行的是复数运算。
五、相量法分析正弦稳态电路

## Slide 32
1.复阻抗与复导纳
正弦激励下
Z
+
-
无源
线性
+
-
单位：
阻抗模
阻抗角
复导纳Y
单位：S
R、L、C 元件的阻抗：
(1)R：ZR＝R (2)L：ZL＝jL (3)C：ZC＝1/(jC)
五、相量法分析正弦稳态电路

## Slide 33
同直流电路相似：
阻抗串并联：
Z
Z1
Z2
+
+
+
-
-
-
Y
+
-
Y1
Y2
·
I
五、相量法分析正弦稳态电路

## Slide 34
例：电路如图，已知电感电流
作相量模型
试用相量法求电流i(t), 电压uC(t)和uS(t)。
解：
R
iC
+
_
0.6H
3
L1
C
0.1F
+
_
uC
uS
iL
0.2H
L2
i
R
+
_
3
j6
+
_
-j1
j2

## Slide 35
例：电路如图，已知电感电流
试用相量法求电流i(t), 电压uC(t)和uS(t)。
相量分析：
解：
R
iC
+
_
0.6H
3
L1
C
0.1F
+
_
uC
uS
iL
0.2H
L2
i
R
+
_
3
j6
+
_
-j1
j2
反变换：

## Slide 36
例：单口网络如图，已知=100rad/s，试计算等效阻抗和相应的等效电路。
等效为一个电阻和电感的串联
+
_
5mF
0.5u1
1
80mH
u1
+
_
u
i
+
_
1
+
_
-j2
j8
解：
9
j6

## Slide 37
②求短路电流：
例：求图示电路的戴维南等效电路。
解：
+
_
+
_
50
60∠0°
50
j300
UO
·
I1
·
·
4I1
+
_
+
_
50
60∠0°
50
j300
UO
·
I1
·
·
200I1
+
_
①求开路电压：

## Slide 38
例：试用(1)等效变换；(2)戴维南定理；(3)节点法；(4)网孔法计算电流
(1)解：
电流为：
+
_
j3
j2
-j2
1
j3
j2
-j2
1
j5V
j2
-j6
1
+
_
+
_
-20V

## Slide 39
采用戴维南定理：
(2)解：
j2
+
_
Zeq
_
+
_
j3
-j2
1
+
10V
j5A
①求开路电压
=-20-j5(V)
+
_
U1
+
_
U2
例：试用(1)等效变换；(2)戴维南定理；(3)节点法；(4)网孔法计算电流
+
_
j3
j2
-j2
1
UOC=-20-j5(V)

## Slide 40
采用戴维南定理：
(2)解：
j2
+
_
Zeq
j3
-j2
1
Req
②求等效阻抗
=1-j6(Ω)
例：试用(1)等效变换；(2)戴维南定理；(3)节点法；(4)网孔法计算电流
+
_
j3
j2
-j2
1
UOC=-20-j5(V)

## Slide 41
采用节点电压法：
例：试用(1)等效变换；(2)戴维南定理；(3)节点法；(4)网孔法计算电流
+
_
j3
j2
-j2
1
(3)解：
1
2

## Slide 42
采用网孔电流法：
例：试用(1)等效变换；(2)戴维南定理；(3)节点法；(4)网孔法计算电流
+
_
j3
j2
-j2
1
(4)解：
1
2
3

## Slide 43
正弦稳态电路进行的是复数运算（相量运算）。
采用相量图可以直观地反应各电参量之间的相互关系；
对于一些特殊的相位关系，采用相量图将会使求解变得简单。
六、相量图法分析正弦稳态电路

## Slide 44
解：
例：电路如图，若I3≠0，I1＝I2，求XC的值。
+
5

-jXC
I3
·
I2
·
U1
·
I1
·
j5
令
I1
·
I2
·
I3
·
45°
45°
U1
·
I3
·

## Slide 45
用相量图分析：
例：如图
解：
UC
·
U
·
+
_
R1
R2
jXL
+
_
I2
·
-jXC
I3
·
I1
·

## Slide 46
用相量图分析：
例：如图
解：
UC
·
U
·
+
_
R1
R2
jXL
+
_
I2
·
-jXC
I3
·
I1
·

## Slide 47
选
为参考相量
例：已知R1＝10Ω，XC＝17.32 Ω，I1＝5A，U＝120V，UL＝50V；且U与I同相。求R，R2，XL 。
U
·
I
·
+
_
R1
R2
jXL
R
UL
·
+
_
I1
·
I2
·
-jXC
a
b
解：
同相

## Slide 48
例：已知R1＝10Ω，XC＝17.32 Ω，I1＝5A，U＝120V，UL＝50V；且U与I同相。求R，R2，XL 。
U
·
I
·
+
_
R1
R2
jXL
R
UL
·
+
_
I1
·
I2
·
-jXC
a
b
解：
End