## Slide 1
无源一端口网络吸收的功率( u, i 关联)
1.瞬时功率 (instantaneous power)
无
源
+
u
i
_
恒定分量：UIcos
正弦分量：- UIcos(2 t )
p有时为正，有时为负。
p>0，电路吸收功率；
p<0，电路发出功率。
七、正弦稳态电路中的功率
i
 t
O
u
p
UIcos
- UIcos(2 t )

## Slide 2
R、L、C元件的瞬时功率
R元件( =0)，pR =UI(1-cos2t)
pR对总大于零，电阻消耗能量。
L元件( = 90°)，pL =－UIsin2t
pL时正时负，和外界交换能量。
pC时正时负，和外界交换能量。
C元件( =－ 90°)，pC =UIsin2t
瞬时功率 表达式：
u
i
R
+
-
i
u
C
+
-
i
u
L
+
-
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 3
2.有功功率P (平均功率) (average power) ：
 =u-i：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗角。
cos ：功率因数。
P 的单位：W（瓦）
瞬时功率实用意义不大，一般讨论所说的功率指一个周期平均值。
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 4
R、L、C元件的有功功率
PR =UIcos =UIcos0 =UI=I2R=U2/R
对电阻，u 、 i 同相，即电阻吸收(消耗)功率。
PL=UIcos =UIcos90 =0
对电感， i 滞后u 90°, 故PL=0，即电感不消耗功率。
PC=UIcos =Uicos(-90)=0
对电容，i 超前 u 90°, 故PC=0，即电容不消耗功率。
u
i
R
+
-
i
u
C
+
-
i
u
L
+
-
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 5
一般地，有 0cosj1
X>0, j >0，感性， 滞后功率因数
X<0, j <0，容性， 超前功率因数
例： cosj =0.5 (滞后)， 则j =60o (电流滞后电压60o)。
cosj
1，纯电阻
0，纯电抗
平均功率实际上是电阻消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压电流有效值有关，而且与cosj 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于电压、电流存在相位差。
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 6
交流电路功率的测量：
单相功率表原理：
电流线圈中通电流i1=i；电压线圈串一大电阻R(R>>L)后，加上电压u，则电压线圈中的电流近似为i2u/R2。
Z
W
﹡
﹡
u
i
+
_
i1
i2
R
电流线圈
电压线圈
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 7
指针偏转角度与P成正比，由偏转角(校准后)即可测量平均功率P 。
使用功率表应注意：
(1) 同名端：在负载u, i关联方向下，电流i从电流线圈“*”号端流入，电压u与电流i端关联时，此时P表示负载吸收的功率。
(2) 量程：P的量程= U的量程 I的量程cos
测量时，P、U、I均不能超量程。
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 8
例：三表法测线圈参数。
已知f=50Hz，且测得U=50V，I=1A，P=30W。
解：
R
V
W
﹡
﹡
+
_
U
·
I
·
A
L
Z
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 9
3.无功功率 (reactive power) Q
定义其幅值为无功功率：
Q>0，表示网络吸收无功功率；
UIcos(1-cos2 t)表示网络中电阻所消耗的功率；
UIsin sin2 t表示电抗与电源的能量交换。
单位：var (乏)。
Q 的大小反映网络与外电路交换功率的大小。是由储能元件L、C的性质决定的。
Q<0，表示网络发出无功功率。
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 10
R、L、C元件的无功功率
QR =UIsin =UIsin0 =0
对电阻，u, i 同相，故QR=0 。
QL =UIsin =UIsin90 =UI
对电感， i 滞后u 90°，QL>0，故电感吸收无功功率。
QC =UIsin =UIsin (-90)= -UI
对电容，i 超前 u 90°，QC<0，故电容发出无功功率。
u
i
R
+
-
i
u
C
+
-
i
u
L
+
-
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 11
电感、电容的无功补偿作用
i
uL
 t
O
uC
pL
pC
当L发出功率时，C刚好吸收功率，则与外电路交换功率为pL+pC。因此，L、C的无功具有互相补偿的作用。
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
4.视在功率S(表观功率)
反映电气设备的容量。
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 12
解：
例：电路如图，已知 ，求电阻R1，R2消耗的功率，并分析功率关系。
R1
R2
L
uS(t)
C
5
1H
0.05F
3
+
_
5
3
+
_
I1
·
I2
·
US
·
j5
-j4

## Slide 13
解：
或：
或：
例：电路如图，已知 ，求电阻R1，R2消耗的功率，并分析功率关系。
R1
R2
L
uS(t)
C
5
1H
0.05F
3
+
_
5
3
+
_
I1
·
I2
·
US
·
j5
-j4
有功守恒；同理，无功也守恒。

## Slide 14
I3
·
例：如图电路中，已知R1=R2=R3，I1=I2=I3，功率表的读数P= 1500W，电压表的读数U=150V，求R1，XL，XC 。
由I1=I2=I3
解：
令I=I1=I2=I3，R=R1=R2=R3
代入得：
XL＝XC=8.66(Ω)
正弦稳态电路只有电阻消耗功率。
I1
·
I2
·
120°
I1
·
I2
·
R1
R2
R3
I3
·
jXL
-jXC
V
W
﹡
﹡
Z23
令X＝XL＝XC
·
U23
+
_
·
U23

## Slide 15
5.复功率
负
载
+
_
七、正弦稳态电路中的功率

## Slide 16
解法一：
1
2
IS
·
j1
-j1
2
例：如图电路中，已知 ，求电源提供的P、Q，并计算电源的视在功率S和功率因素cos 。
采用定义计算；
Z
U
·
+
_

## Slide 17
解法二：
采用阻抗Z计算；
也可以电阻，电抗分别计算。
1
2
IS
·
j1
-j1
2
例：如图电路中，已知 ，求电源提供的P、Q，并计算电源的视在功率S和功率因素cos 。
Z
U
·
+
_

## Slide 18
设备容量 S (额定)向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。
P=UIcosj
S
75kVA
负载
cosj =1, P=S=75kW
cosj =0.7, P=0.7S=52.5kW
一般用户： 异步电机 空载cosj =0.2~0.3
满载cosj =0.7~0.85
日光灯 cosj =0.45~0.6
(1) 设备不能充分利用，电流到了额定值，但功率容量还有；
(2) 当输出相同的有功功率时，线路上电流大 I=P/(Ucosj )，线路压降损耗大。
功率因数低带来的问题：
1.提高功率因数的意义
八、功率因数的提高

## Slide 19
解决办法：并联电容，提高功率因数 (改进自身设备)。
分析：
j1
+
_
R
C
L
并联电容后，电路有功功率没有发生变化。
从能量的角度，并联电容后，电容可以补偿电感的无功；
并联电容后，可以减小电压相量和电流相量之间的夹角，从而使cos 增大；
j2
2.提高功率因数的方法
八、功率因数的提高

## Slide 20
补偿容量的确定：
j1
j2
补偿容
量不同
全——不要求(电容设备投资增加,经济效果不明显)
欠
过——使功率因数又由高变低(性质不同)
提高到适当值
为宜( 0.9 左右)。
+
_
R
C
L
有功功率没有发生变化：
由相量关系：
八、功率因数的提高

## Slide 21
补偿容量也可以用功率三角形确定：
j1
j2
P
QC
QL
Q
单纯从提高cosj看是可以，但负载上电压改变了。在电网与电网连接上有用这种方法的，一般用户采用并联电容。
思考：能否用串联电容提高cosj ?
+
_
R
C
L
八、功率因数的提高

## Slide 22
例：已知 f=50Hz, U=380V, P=20kW, cosj1=0.6(滞后)。要使功率因数提高到0.9 , 求并联电容C。
解：
j1
j2
+
_
R
C
L
P=20kW
cosj1=0.6
+
_
C
End