## Slide 1
事实上，电力系统所采用的供电方式绝大多数属于三相制，日常用电是取自三相制中的一相。
三相制电力系统：由三个频率相同、相位互差120°的正弦交流电源供电的系统。
第九章 三相电路
三相电路实际上是一种特殊的交流电路。正弦交流电路的分析方法对三相电路完全适用。
对称三相电源：三个频率相同、相位互差120°的正弦交流电源按一定方式联接而成。

## Slide 2
三相制相对于单相制在发电、输电、用电方面有很多优点，主要有：
(1) 三相发电机比单相发电机输出功率高。
(3) 性能好：三相电路的瞬时功率是一个常数，对三相电动机来说，意味着产生机接转矩均匀，电机振动小。
(2) 经济：在相同条件下(输电距离，功率，电压和损失)三相供电比单相供电省铜。
(4) 三相制设备(三相异步电动机，三相变压器)简单，易于
制造，工作经济、可靠。
由于上述的优点，三相制得到广泛的应用。
三相制的优点：

## Slide 3
1.对称三相电源的产生
三相同步发电机示意图
N
S
+
-
A
X
B
Y
C
Z
通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差120°。
瞬时值表达式：
A
+
–
X
uA
B
+
–
Y
uB
C
+
–
Z
uC
一、三相电源

## Slide 4
波形图：
相量表示：
120°
120°
120°
uA
uB
 t
O
u
uC
一、三相电源

## Slide 5
正序(顺序)：A—B—C—A
负序(逆序)：A—C—B—A
A
B
C
相序的实际意义：对三相电动机，如果相序反了，就会反转。
以后如果不加说明，一般都认为是正相序。
A
C
B
D
A
B
C
1
2
3
D
A
C
B
1
2
3
正转
反转
对称三相电源的相序：三相电源中各相电源经过同一值(如最大值)的先后顺序。
对称三相电源的特点：
一、三相电源

## Slide 6
2.对称三相电源的联接
星形联接(Y接)：把三个绕组的末端 X，Y，Z 接在一起，把始端 A，B，C 引出来。
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
N
+
–
A
N
X
+
–
B
Y
+
–
C
Z
名词介绍：
① 端线(火线)：A、B 、C三端引出线。
② 中线(零线)：中性点引出线， 联接无中线。
③ 三相三线制与三相四线制。

## Slide 7
三角形联接( 接)：三个绕组始末端分别对应相接。
+
–
A
X
B
Y
C
Z
+
–
+
–
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C

## Slide 8
(1) .Y联接
对称三相电源线电压与相电压的关系
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
N
设：

## Slide 9
利用相量图得到相电压和线电压之间的关系：
线电压对称(大小相等，相位互差120o)
一般表示为：
30o
30o
30o
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
N

## Slide 10
结论：对Y接法的对称三相电源
所谓的“对应”：对应相电压用线电压的
第一个下标字母标出。
(1) 相电压对称，则线电压也对称。
(3) 线电压相位领先对应相电压30o。

## Slide 11
应用实例----照明电路
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
N
正确接法:
每层楼的灯相互并联，然后分别接至各相电压上。
则每盏灯上都可得到额定的工作电压220V。

## Slide 12
照明电路的一般画法
零线上不能加
刀闸和保险
A
B
C
N
. . .
. . .
. . .
一
层
二
层
三
层

## Slide 13
(2). 联接
即线电压等于对应的相电压。
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C

## Slide 14
三个电源串接
能否造成短路？
直流电源行吗？
直流电源串接不行，三相交流电源可以，为什么？
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
问题讨论
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
+
_
US

## Slide 15
Em
三相交流电源中三个电源可以串接的原因在于：
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
三个电源的电压任何瞬间相加均为零。

## Slide 16
1.对称三相负载及其联接
对称三相负载：三个相同负载(负载阻抗相等) 。
对称三相负载的联接：两种基本联接方式
3. 对称三相电路：由对称三相电源和对称三相负载联接而成。
按电源和负载的不同联接方式可分为Y–Y，Y0 –Y0，Y –，  –Y，  – 等。
A'
B'
C'
Z
Z
Z
A'
B'
C'
Z
Z
Z
N'
二、负载作星形联接的三相电路分析

## Slide 17
Y–Y接(三相三线制、三相四线制)
A
B
N
C
Zl
Z
Zl
Z
Z
Zl
+
_
+
_
·
UA
·
UB
+
_
·
UC
ZN
n
对称三相电压：
N和n为等电位点。
以N点为参考点，对n点列写节点电压方程：

## Slide 18
电源侧线电压对称，负载侧电压（电流）也对称。
同理：
A
B
N
C
Zl
Z
Zl
Z
Z
Zl
+
_
+
_
·
UA
·
UB
+
_
·
UC
ZN
n
对于对称三相电路，无论有无中线，或中线阻抗ZN为何值，N和n都为等电位点。
将N和n短接，取一相电路计算（负载侧电流为）：
A
N
n
Z
Zl
+
_
·
UA

## Slide 19
结论：
① Y-Y型对称三相电路，UnN=0，中线电流为零，有无中线对电路没有影响。
A
+
–
+
+
B
C
N
a
b
c
Z
Z
Z
_
_
n
②因N，n两点等电位，可将其短路，且其中电流为零。这样便可将三相电路的计算转化为一相电路的计算。
③对称情况下，各相电压、电流都是对称的，只要算出某一相的电压、电流，则其他两相的电压、电流可直接写出。

## Slide 20
负载上相电压与线电压相等：
A
+
–
+
+
B
C
N
a
b
c
Z
Z
Z
_
_
·
UA
·
UB
·
UC
·
UAB
30°
·
UBC
·
UCA
相电流为：
令：Z＝|Z|∠  ，则：
三、负载作三角形联接的三相电路分析

## Slide 21
根据KCL方程
结论：
(1)负载上相电压与线电压相等;
(2) 线电流与相电流也是对称的。线电流大小是相电流的 倍，相位滞后相应相电流30°。
A
+
–
+
+
B
C
N
a
b
c
Z
Z
Z
_
_
·
UA
·
UAB
30°
·
Ibc
·
Ica
·
Iab
30o
·
IA
30o
·
IB
30o
·
IC
得线电流为：
同理：

## Slide 22
故上述电路也可只计算一相，根据对称性即可得到其余两相结果(或采用Y－△变换)。
A
+
–
+
+
B
C
N
a
b
c
Z
Z
Z
_
_
n
a
A
N
n
Z/3
+
_
·
UA

## Slide 23
(1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路；
(2) 连接各负载和电源中点，中线上若有阻抗可不计；
(3) 画出单相计算电路，求出一相的电压、电流：
(4) 根据 、Y接 线量、相量之间的关系，求出原电路的电流电压。
(5) 由对称性，得出其它两相的电压、电流。
对称三相电路的一般计算方法：
一相电路中的电压为Y接时的相电压。
一相电路中的电流为线电流。

## Slide 24
根据对称性：
A
B
N
C
Zl
Z
Zl
Z
Z
Zl
+
_
+
_
·
UA
·
UB
+
_
·
UC
ZN
n
例：对称三相电路如图，已知Zl=1+j2， Z=5+j6，电源线电压为 ，试求负载中各电流相量。
A
N
n
Z
Zl
+
_
·
UA
解：
可取出一相(如A相)单独计算：
由：

## Slide 25
例：一对称三相负载分别接成Y接和接。分别求线电流。
应用：电动机的启动：Y降压起动。
A
B
C
Z
Z
Z
A
B
C
Z
Z
Z
N
解：

## Slide 26
例：如图为对称三相电路，电源线电压为380V，负载阻抗|Z1|=10Ω，cosφ1=0.6(感性)，Z2=–j50Ω，中线阻抗 ZN=1+j2Ω。求：线电流 。
A
B
N
C
+
_
+
_
·
UA
·
UB
+
_
·
UC
ZN
Z1
Z2
N'
解：
画出一相计算图如图所示
A
Z2 /3
Z1
+
_
·
UA

## Slide 27
根据对称性，得 B 、 C 相的线电流、相电流：
其他支路的电压、电流也可根据对称性得到。
例：如图为对称三相电路，电源线电压为380V，负载阻抗|Z1|=10Ω，cosφ1=0.6(感性)，Z2=–j50Ω，中线阻抗 ZN=1+j2Ω。求：线电流 。
A
B
N
C
+
_
+
_
·
UA
·
UB
+
_
·
UC
ZN
Z1
Z2
N'
A
Z2 /3
Z1
+
_
·
UA

## Slide 28
1. 对称三相电路的瞬时功率P
1.对称三相电路的功率
设：
则：
四、三相电路的功率

## Slide 29
单相：瞬时功率脉动
三相：瞬时功率平稳，
转矩 m p
可以得到均衡的机械力矩。
wt
p
O
3UIcos
p
w t
O
UIcos
瞬时功率的特点：
由于瞬时功率恒定，所以三相发电机，三相电动机的功率可以做得很大，而运行平稳。
而单相电机瞬时功率以2可以频率脉动，因而只能做小功率的。
四、三相电路的功率

## Slide 30
2. 对称三相电路的有功功率P（平均功率）
对称三相负载Z
三相总功率 P=3Pp=3UpIpcos
Y联接：
△联接：
注意：
(1)  为相电压与相电流的相位差角(相阻抗角)，不要误以为是线电压与线电流的相位差。
(2) cos为每相的功率因数，在对称三相制中即三相功率因数： cos A= cos B = cos C = cos 。

## Slide 31
4. 视在功率：
一般来讲，P、Q、S 都是指三相总和。
功率因数也可定义为：
cos =P/S (不对称时 无意义)
3. 无功功率：
Q=QA+QB+QC= 3Qp
四、三相电路的功率

## Slide 32
A
B
C
a
b
c
Z
Z
Z
n
a
b
c
Z
Z
Z
A
B
C
例：设Z＝3+j4Ω，三相对称电路的线电压为380，试求：将阻抗分别接成Y和△形的功率；
解：
(1).Y形联接：
(2).△形联接：
·
Iab
三相大功率电机，往往采用Y/△启动。

## Slide 33
1. 三表法：
若负载对称，则需一块表，读数乘以 3。
三相功率的测量
A
B
C
N
三 相 负 载
W1
﹡
﹡
﹡
﹡
﹡
﹡
W2
W3
(对称，不对称)
四、三相电路的功率

## Slide 34
2. 二表法：
这种测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈接到任意两相中，而将其电压线圈的公共点接到另一相没有功率表的线上。
若W1的读数为P1 ， W2的读数为P2 ，则 P=P1+P2 即为三相总功率。
A
B
C
三 相 负 载
W1
﹡
﹡
W2
﹡
﹡
三相功率的测量
(对称，不对称)
四、三相电路的功率

## Slide 35
证明：
上面两块表的接法正好满足了这个式子的要求，所以两个功率表的读数的代数和就是三相总功率。
两表法测量三相电路功率，不仅适用于对称三相电路，而且对不对称三相电路也适用。
iA + iB+ iC=0 (KCL)
iC= –(iA + iB)
P=UACIAcos 1 + UBCIBcos 2
 1 ：uAC 与iA的相位差，  2 ：uBC 与iB的相位差。
iA
iB
iC
A
B
C
三 相 负 载
W1
﹡
﹡
W2
﹡
﹡
p= uACiA +uBC iB
= (uA – uC)iA + (uB – uC) iB
=uA iA + uB iB+ uC (–iA–iB )
=uA iA + uB iB+ uCiC

## Slide 36
对于三相对称负载，如图所示功率表的接法能测出负载的什么功率？
P=UBCIAcos(90°－ )
 ：负载阻抗角。
iA
A
B
C
三 相 负 载
W1
﹡
﹡
根据功率表的读数可以测取负载的无功功率：
·
UA
·
UB
·
UC
·
UBC
·
IA

=UlIlsin

## Slide 37
例：图示对称三相电路，线电压为380，相电流IAB＝2A，求图中功率表的读数P1，P2 。
解：
表W1的读数P1：
P1=UACIAcos 1
表W2的读数P2：
P2=UBCIBcos 2
·
UA
·
UB
·
UC
·
UAC
30°
·
IA
·
UBC
·
IB
令：
利用三角形联接的电流关系得：
·
IA
A
B
C
W1
﹡
﹡
W2
﹡
﹡
·
IAB
jL
jL
jL
= 3803.464  cos60=658.2(W)
= 380 3.464  cos(–120) =－658.2(W)

## Slide 38
例：图示对称三相电路，线电压为380V，两功率表的读数分别为：P1＝0，P2＝1.65KW，求负载阻抗参数(R>0)。
解：
负载阻抗角为： =60°
(P2=UCBICcos 30°)
·
UA
·
UB
·
UC
·
UAB
30°
·
IA
·
UCB
Z= UA/IA=220/5=44(Ω)
= 1650/(380 0.866) =5(A)
由P1＝0得：
相位差为90°
由P2＝1.65KW得：
IC=P2/UCBcos 30°
Z=44∠ 60°=22+j38(Ω)
·
IC
60°
60°
A
B
C
W1
﹡
﹡
W2
﹡
﹡
·
IA
R+jX
R+jX
R+jX
·
IB
·
IC

## Slide 39
例：功率为2.5kW，cos=0.866的电动机M接到线电压380V的对称三相电路上，求各功率表读数。
A
B
C
W1
﹡
﹡
W2
﹡
﹡
·
IA
·
IB
·
IC
M
解：
设：
表W1的读数P1：
P1=UABIAcos 1
表W2的读数P2：
P2=UCBICcos2
= 3804.386  cos60=833.3(W)
= 380 4.386  cos(0) =1666.7(W)
End