## Slide 1
第二章 电路中等效的问题
等效是一种很重要的思维方法，是电路分析中一个基本的、重要的概念。
复杂的电路模型->将其中一部分用它的等效电路代替->简化电路，方便分析。
对所关心的部分电路（未变换部分）而言，作用效果相同。
等效变换：
对不关心的部分电路而言，力图用较简单的结构代替原来比较复杂的结构（复杂问题简单化）
电路分析的基本依据：KCL、KVL；元件特性
等效过程：

## Slide 2
(a)
(b)
二端网络等效：不论内部结构如何，只要它们端口具有完全相同的电压电流关系（伏安关系）。
(1)端口处具有相同的伏安关系 (仅一点不行) ， 下面两个网络不等效。
§2-1 二端网络的等效变换
I=1A
U=3V
I=1A
U=3V
I
+
_
U
1A
3
+
_
6V
3
I
+
_
U
3
一、二端网络等效的概念

## Slide 3
(2)等效是对外部电路而言的，对于互相等效的两个电路部分内部的工作一般是不等效的。
开路时，不提供功率。
开路时，网络内部消耗功率P=2×2×3=12W。
(3)一个电路被它的等效电路替代后，未被等效的电路中的所有电压、电流不变(KCL 、KVL均未改变) 。
(4)等效具有传递性 。
+
_
3
6V
I
U
3
2A
I
U
U=6-3I
I=2-U/3
等效

## Slide 4
任何一个复杂的网络, 向外引出两个端钮， 则称为二端网络 ( 一端口)。网络内部没有独立源的二端网络, 称为无源二端网络。
电阻的串联、并联和串并联
R等效= U / I
一个无源二端电阻网络可以用端口的入端电阻来等效。
无
源
+
U
_
I
º
º
º
R等效
+
U
_
I
º
等效
§2-2 电阻元件的串、并联

## Slide 5
u= u1+ u2 +…+uk+…+un
由欧姆定律：
uk = Rk i
( k=1, 2, …, n )
u= (R1+ R2 +…+Rk+…+ Rn) i = Reqi
结论：串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
(2)等效电阻Req
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
等效
u
+
_
Req
i
一、电阻串联 ( Series Connection of Resistors )
a 各电阻流过同一电流 (KCL)；
b 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。
(1)电路特点：
Req=( R1+ R2 +…+Rn) = Rk

## Slide 6
(3)串联电阻上电压的分配
由
电压的大小与电阻的大小成正比
两个电阻串联：
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
+
u
R1
R2
+
u1
u2
i
_
_
+
_

## Slide 7
u/Req= i = u/R1 +u/R2 + …+u/Rn=u(1/R1+1/R2+…+1/Rn)
由KCL:
i = i1+ i2+ …+ ik+ in= u / Req
有：
1/Req= 1/R1+1/R2+…+1/Rn
令 G =1 / R, 称为电导
Geq=G1+G2+…+Gk+…+Gn= Gk= 1/Rk
(2).等效电阻Req
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
+
u
_
i
Req
二、电阻并联 (Parallel Connection)
(1) 电路特点：
a 两端为同一电压 (KVL)；
b 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)。
等效

## Slide 8
(3)并联电阻的电流分配
由
电流分配与电导成正比，与电阻大小成反比。
对于两电阻并联：
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
R1
R2
i
+
u
i1
i2
_

## Slide 9
（弄清楚串、并联关系。）
R = 4∥(2+3∥6) = 2 
例：
计算举例：
解：
例：
R = (40∥40+30∥30∥30) = 30
2
4
3
6
R
40
30
30
40
30
R
40
40
30
30
30
R
§2-3 电阻元件的混联

## Slide 10
2
1
c
d
a
b
1
2
1
1
例：如图为一无限梯形网络，试求其端口等效电阻电压Rab。
Rcd
1
c
d
a
b
1
2
解：
从cd看去仍是一无限网络。
故有：Rab＝Rcd
由串并联

## Slide 11
无
源
°
°
°
三端无源网络:引出三个端钮的网络，并且内部没有独立源。
三端无源网络的两个例子：Y、网络：
Y型网络
 型网络
§2-4 电阻网络的Y —等效变换
R12
R31
R23
1
2
3
R1
R2
R3
1
2
3
网
络
的
变
形
 型电路 ( 型)
T 型电路 (Y 型)
º
º

## Slide 12
R1
R2
R3
1
2
3
R12
R31
R23
1
2
3
①
③
②
④
由（① ＋②＋ ③）/2得：
由④分别减去① ② ③即可得到R1、R2、R3的值。
一 、 Y型电路－ 型电路的等效条件

## Slide 13
(1).量纲：电阻
记忆规律：
(2).特例：若三个电阻相等 (对称)，则有R = 3RY
R31
R23
R12
R3
R2
R1
(3).型电阻＞Y型电阻
类似可得Y型 型的变换结果：
型 Y型的变换结果：
R1
R2
R3
1
2
3
R12
R31
R23
1
2
3

## Slide 14
1k
+
_
US
1k
1k
1k
R
应用：简化电路
例： 桥 T 电路
+
_
US
1/3k
1k
R
1/3k
1/3k
+
_
US
3k
1k
R
3k
3k

## Slide 15
例：电路如图所示，试求a、b两端之间的等效电阻Rab 。
解：
3
3
3
3
9
9
9
9
a
b
3
9
a
b

## Slide 16
一、 理想电压源的串并联
串联：
uS= uSk
( 注意参考方向)
电压相同的电压源才能并联，且每个电源的电流不确定。
并联：
§2-5 电源的等效变换
uSn
+
_
+
_
uS1
a
b
uS
+
_
a
b
uS
+
_
uS
+
_
a
b
uS
+
_
a
b

## Slide 17
电流相同的理想电流源才能串联，并且每个电流源的端电压不能确定。
串联：
二、理想电流源的串并联
可等效成一个理想电流源 i S 即 iS= iSk
并联：
IS1
a
b
IS2
ISn
…
a
b
IS
a
b
IS
IS
a
b
IS

## Slide 18
三 、电源的等效变换
实际电压源、实际电流源模型可以等效，所谓的等效是指两种模型的端口电压、电流关系完全相同(即UI直线重合)。
I =IS–U/RP ②
U=US – RS I
I=US/RS – U/RS ①
通过比较，得等效的条件：
+
_
+
_
U
I
US
RS
I
Rp
+
U
_
IS
要使UI直线重合，则表达式①和②必须相同。
IS=US/RS
RS=RP

## Slide 19
(2)所谓的等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。
总结：
(1)方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。
(3)理想电压源与理想电流源不能相互等效。

## Slide 20
+
_
2
2
2
7
2A
6V
6A
i
例：求图中所示电路中电流i 。
3A
2
2
7
2A
6A
i
2
7
2A
1
2
9A
i
2
7
i
+
_
1
9V
+
_
4V
7
i
+
_
3
5V
由化简后的电路可求得电流为:

## Slide 21
四、电源与其它支路的串、并联等效
电压源与任意元件并联，等效为一个同值电压源。
电压源与其它元件的并联等效：
+
_
US
N
a
b
+
_
US
a
b
电流源与任意元件串联，等效为一个等值电流源。
电流源与其它元件的串联等效：
IS
N
a
b
a
b
IS

## Slide 22
例：如图所示，求电流i 。
30
20
+
_
+
_
5V
5V
30
5
1A
i
+
_
+
_
5V
15
5
i
15V
解：
存在与电压源并联的支路
则电流为：
i＝(15－5)/(15+5)=0.5(A)

## Slide 23
+
_
10
3
16
30V
5A
I
6
6
例：求图示电路中流过16电阻的电流 I
+
_
30V
解：
3
16
I
6
5A
3
16
5A
I
6
5A
2
10A
16
I
利用电阻并联分流公式：

## Slide 24
§2-6 无伴电源的转移
一、无伴电源的概念
电路中某一支路只含有电压源或电流源，称为无伴电源。
无伴电源----等效变换？不好处理？
+
_
10
2
5V
2I
+
_
5V
+
_
I
2
2
无伴电源

## Slide 25
二、无伴电压源的转移
1
+
_
US
2
3
4
R2
R1
R3
R4
1
+
_
US
2
3
4
R2
R1
R3
R4
+
_
US
1
+
_
US
2
3
4
R2
R1
R3
R4
+
_
US
1
+
_
US
2
3
4
R2
R1
R3
R4
+
_
US
O′
O

## Slide 26
三、无伴电流源的转移
1
IS
2
3
R2
R1
1
IS
2
3
R2
R1
IS
IS
IS
1
2
3
R2
R1
IS
IS
继续等效变换。

## Slide 27
例：求U 、 I以及受控源提供的功率。
解：
+
_
10
2
5V
2I
5
+
_
5V
+
+
_
_
9A
U
I
+
_
10
2
10V
2I
+
+
_
_
9A
U
I
+
_
10
2
10V
2I
+
+
_
_
9A
U
I
+
_
10
2
10V
U1
+
+
_
_
U
+
_
18V
+
_
U1
+
_
U1
+
_
U1
由KVL得：I1=10/10=1A U1=18+2=20V I=U1/2=10A
U=U1-10=10V PCCVS=20W

## Slide 28
1.定义：电压源电压或电流源电流受电路中某个支路的电压(或电流)的控制。
电路符号
受控电压源
受控电流源
§2-7 受控电源的等效变换
+
_
一、受控电源 (controlled source)

## Slide 29
ic=βib
用以前讲过的元件无法表示此
电流关系,为此引出新的电路模
型——电流控制的电流源。
一个三极管可以用CCCS模型来表示CCCS可以用一个三极管来实现.
控制部分
受控部分
受控源是一个四端元件:
输入端口是控制支路，
输出端口是受控支路.
ib
b ib
例:
Rc
ib
Rb
ic

## Slide 30
(1) 电流控制的电流源 ( Current Controlled Current Source )
 : 电流放大倍数
r : 转移电阻
{
u1=0
i2= βi1
{
u1=0
u2=ri1
2.分类：根据控制量和被控制量是电压u或电流i ，受控源可分为四种基本类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被控制量是电流时，用受控电流源表示。
º
º
º
º
+
_
u1
i1
u2=ri1
+
_
u2
i2
CCVS
+
_
(2) 电流控制的电压源 ( Current Controlled Voltage Source )
CCCS
º
º
i2=βi1
+
_
u2
i2
º
º
+
_
u1
i1

## Slide 31
g: 转移电导
 :电压放大倍数
{
i1=0
i2=gu1
{
i1=0
u2= u1
(3) 电压控制的电流源 ( Voltage Controlled Current Source )
º
º
º
º
+
_
u1
i1
u2=u1
+
_
u2
i2
VCVS
+
_
(4) 电压控制的电压源 ( Voltage Controlled Voltage Source )
VCCS
º
º
i2=gu1
+
_
u2
i2
º
º
+
_
u1
i1

## Slide 32
3. 受控源与独立源的比较
(1) 独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)由控制量决定。
(2) 独立源作为电路中“激励”，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映输出端与输入端的关系，在电路中不能作为“激励”。

## Slide 33
求：I1、 I2
UD= 0.4 UAB
电路参数如图所示
解：
KCL：I1 + I2 + Is =0
+
+
_
Us
20V
R1
R3
R2
2A
2 
2 
1 
Is
A
B
I1
I2
UD
_
解得：UA＝15(V)

## Slide 34
I1
u1
20
2A
3V
+
_
+
_
5
a
b
c
0.05u1
例：如图所示电路，试求电压ucb。
因为u1＝2×5＝10V
解：
0.05u1＝0.05×10＝0.5A
故受控源电流为：
而 uac＝20×i＝20×0.5＝10V
ucb＝uab － uac＝－3－10＝－13V
由KVL方程：
ucb＋uba ＋uac＝0

## Slide 35
如果在端口处外施电压源U或电流源I，一端口的输入（入端）电阻Rin定义为：
如果一个网络具有两个引出端子与外电路相连而不管其内部结构，这样的网络叫做一端口网络（端口）或二端网络。
Rin= U / I
无
源
+
U
_
I
º
º
º
Rin
+
U
_
I
º
等效
§2-8 二端网络的输入电阻
一 、入端电阻的定义：

## Slide 36
例 ：求 ab 两端的入端电阻 Rab
解：
通常有两种求入端电阻的方法
① 加压求流法
② 加流求压法
下面用加流求压法求Rab
Rab=U/I=(1- β)R
U=(I- βI)R=(1- β)IR
u
i
正电阻
负电阻
当β<1, Rab>0，正电阻
当β>1, Rab<0，负电阻
βI
I
a
b
+
U
_
R

## Slide 37
例：求如图所示电路的输入电阻Rin 。
2
4
6
3
+
_
3i1
i1
Rin
2
4
6
3
i1
i1
4
0.5i1
i1
4
2
4
2
+
_
2i1
i1
i1
2
+
_
3i1/2
则电阻值为：
Rin＝4//4//(－8)=8/3()
R＝－8()
或：
R＝2/3()
则电阻值为：
Rin＝2/3+2=8/3()

## Slide 38
例：求如图所示电路的输入电阻Rin 。
KVL方程
Rin＝6//(2+5//(-2.5))=－6()
US＝6(IS－I1)＝2I1－5i
Rin＝US/IS=－6()
Rin
5
2
6
2i
i
解法一：
解法二：
2
6
5
+
_
10i
i1
i
6
2
5
－2.5
解法三：
2
6
5
i1
－10
US
+
_
IS
I1
Rin＝6//(－3)
=－6()

## Slide 39
（1）只含有纯电阻的电路，应用电阻的串联、并联、混联及Y-△ 等效变换即可求出。
（2）如果一端口内部含电阻、受控源，但不含任何独立电源，则其端口电压与电流成正比。
输入电阻的计算：

## Slide 40
二 、平衡电桥电路
+
_
US
b
a
R1
R2
R4
R3
mA
当R1，R2，R3，R4满足什么关系时?毫安表读数为零。
a
b
R1
R2
R4
R3
R5
d
c
使Ucb＝Udb

## Slide 41
例：求如图所示电路的等效电阻Rab 。
a
20
b
20
60
60
60
a
20
b
20
60
60
解法一：
平衡电桥
解法二：
型－Y型变换
60
a
20
b
20
60
60
Rab=40 
a
20
20
20
20
20
b
Rab=40 

## Slide 42
例：求如图所示电路的等效电阻R 。
3
1
2
4
a
b
2
6
R
3
1
2
4
a
b
6
R=1.6 
解：
解法二：
Y型－ 型变换
11/2
11/3
11
2
4
a
b
6
R=1.6 

## Slide 43
如图(a)，整个电路对于OO'对称，则这个电路对端口AB而言，就是平衡对称电路。
三 、平衡对称电路
A
O
O'
B
N
N
对平衡对称电路，支路与OO' 的交点为等电位点。

## Slide 44
例：求所示电路的电压U0 。
解：
U0＝5V
3
1
7
10V
+
_
1
1
1
1
1
+
_
U0
1
10V
+
_
1
1
1
1
1
+
_
U0

## Slide 45
如图(a)，整个电路对于OO‘(或AB)对称，则这个电路对端口AB而言，就是传递对称电路。
四、传递对称电路
对传递对称电路，关于OO' 对称的点(如c和d，e和f)为等电位点。
A
O
O'
B
N
N
c
d
e
f

## Slide 46
例：求AB端口的输入电阻RAB (所有电阻均为1 ) 。
解：
C
A
B
D
E
F
G
H
A
B
E
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
电阻为：
RAB ＝(2×(1//0.5))//1=0.4()
为一传递对称电路。

## Slide 47
例：求AB端口的输入电阻RAB (所有电阻均为1 ) 。
解：
电阻为：
RAB＝2×RAC＝2×(0.5+1//0.75)=13/7()
为传递对称电路，与传递对称面AB对称的点为等电位点。
A
B
A
B
电阻均为0.5 
C
D
(a)
(b)
图(b)为平衡对称电路，则C和D为等电位点。

## Slide 48
例：求AG端口的输入电阻RAG (所有电阻均为1 ) 。
解：
电阻为：
RAG＝1/3+1/6+1/3＝5/6()
□ACGE， □ADGF都是传递对称面。
A
B
E
D
H
G
C
F
故B和D等电位，B和E等电位(B，D，E等电位)。
A
G
同理：(C，F，H等电位)。
BDE
CFH
End