## Slide 1
目的：找出一般(对任何线性电路均适用)的求解线性网络的
系统方法(易于计算机编程序求解) 。
应用：主要用于复杂的线性电路的求解。
复杂电路的分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和节点电压法。
电路性质
元件特性(约束)
(对电阻电路，即欧姆定律)
KCL，KVL
相互独立
基础：
第三章 线性网络的分析方法

## Slide 2
主要是计算机技术的发展，使得计算机在电路设计与分析领域得到广泛应用。
主要研究网络的拓扑性质（不关心网络的电特性）
§3-1 电路拓扑的概念
网络图论的研究对象

## Slide 3
一、图的基本概念
网络拓扑
i1
i2
i3
i1
i2
i3
i1
i2
i3
抽象
连接性质
图的基本概念
抽象
抽象
无
向
图
有
向
图
1. 图，边和顶点
+
_
R1
R2
US
L
C

## Slide 4
抽象
连通图
抽象
非连通图
+
_
+
_
2.连通图与非连通图
图G的任意两节点间至少有一条路径，称G为连通图。
路径：从图G的一个节点出发沿着一些支路连续移动到达另一节点所经过的支路构成路经。

## Slide 5
3.子图
如果图G1中的每个节点和每条支路都是图G中的一部分，则G1称为G的子图。
G={支路，节点}
①
②
１
允许孤立节点存在
图中允许孤立节点存在

## Slide 6
(1)连通；
(2)每个节点关联支路数恰好为2。
1
2
3
4
5
6
7
8
2
5
3
1
2
7
5
8
9
回路
不是回路
回路L是连通图G的一个子图，具有下述性质：
4. 回路(Loop)

## Slide 7
树不唯一
树支：属于树的支路
连支：属于G而不属于T的支路
5 .树 (Tree)
树T是连通图G的一个子图，具有下述性质：
(1)连通；
(2)包含G的所有节点；
(3)不包含回路。
树支数 bt= n-1
连支数 bl=b-(n-1)

## Slide 8
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
基本回路
{1，2，3，4}
{1，4，5}
{1，2，6}
1
2
3
4
5
6
7
1
4
5
树支数 4
连支数 3
单连支回路
基本回路（独立回路）

## Slide 9
6.割集
(1) 把Q 中全部支路移去，将图分成两个分离部分；
(2)保留Q 中的任一条支路，图还是连通的。
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
①
1
②
3
④
③
4
2
5
6
Q1: { 2 , 5 , 4 , 6 }
割集Q是连通图G中一个支路的集合，具有下述性质：

## Slide 10
1
2
3
4
{1，2，3，4}
割集?
三个分离部分
1
2
3
4
{1，2，3，4}
割集?
4
保留4支路，图不连通的。
(1) 把Q 中全部支路移去，将图分成两个分离部分；
(2)保留Q 中的任一条支路，图还是连通的。
割集Q是连通图G中一个支路的集合，具有下述性质：

## Slide 11
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
Q4: { 1 , 5 , 2 }
Q3: { 1 , 4 , 6}
Q2: { 2 , 3 , 6 }
割集
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
①
4
3
2
1
②
④
③
5
6
Q3: { 1 , 5 ,3 , 6 }
Q2: { 3 , 4 , 5}
Q1: { 2 , 3 , 6 }
单树支割集
基本割集（独立割集）

## Slide 12
二、有向图的矩阵表示
1.关联矩阵(描述节点和支路的关联性质)
aik
aik= 1 支路k与节点i 关联，方向背离节点。
aik= -1 支路k与节点i 关联，方向指向节点
aik = 0 支路k与节点i无 关
N个节点b条支路的图用nb的矩阵描述
1
２
３
６
５
４
①
②
④
③
Aa=
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6
支
节
-1 -1 0 1 0 0
0 0 1 -1 -1 0
1 0 0 0 1 1
0 1 -1 0 0 -1

## Slide 13
1
２
３
６
５
４
①
②
④
③
设④为参考节点
1
2
3
支
A=
1 2 3 4 5 6
节
-1 -1 0 1 0 0
0 0 1 -1 -1 0
1 0 0 0 1 1
降阶关联矩阵(n-1)b
设:

## Slide 14
1
２
３
６
５
４
①
②
④
③
A=
1
2
3
1 2 3 4 5 6
支
节
-1 -1 0 1 0 0
0 0 1 -1 -1 0
1 0 0 0 1 1
-1 -1 0 1 0 0
0 0 1 -1 -1 0
1 0 0 0 1 1
矩 阵形式的KCL: A Ib = 0
A Ib =

## Slide 15
矩阵形式KVL ：Ub=ATUn
1
２
３
６
５
４
①
②
④
③

## Slide 16
2.基本回路矩阵B
2。支路排列顺序为先树支后连支，
回路顺序与连支顺序一致
1 支路j 在回路i中方向一致
-1 支路j 在回路i中方向相反
0 支路j 不在回路i中
bij=
1
２
３
６
５
４
(描述基本回路和支路的关联性质)
规定：
1。连支电流方向为回路电流方向
l b的矩阵描述
1
2
3
B =
4 5 6 1 2 3
支
回
1 -1 0 1 0 0
1 -1 1 0 1 0
0 1 -1 0 0 1

## Slide 17
1
２
３
６
５
４
选 4、5、6为树，连支顺序为1、2、3。
1
2
3
B =
4 5 6 1 2 3
支
回
1 -1 0 1 0 0
1 -1 1 0 1 0
= [ Bt 1 ]
0 1 -1 0 0 1
Bt
Bl
矩阵形式的KVL：B Ub＝0
设Ub＝
设Ib＝

## Slide 18
1
２
３
６
５
４
矩阵形式的KCL： [ B ]T[ il ]=[ i ]
B=[ Bt 1 ]
树支电流用连支电流表出

## Slide 19
3. 基本割集矩阵Q
行：表示基本割集
列：表示支路
规定：(1)割集方向为树支方向
(2)支路排列顺序先树支后连支
(3)割集顺序与树支次序一致
qij=
1 支路j在割集i中且与割集方向一致
-1 支路j在割集i中且与割集方向相反
0 支路j不在割集中
(表示基本割集与支路的关联性质)
1
２
３
６
５
４

## Slide 20
Q=
4 5 6 1 2 3
支
割集
C1
C2
C3
1 0 0 -1 -1 0
0 1 0 1 1 -1
C1:{1,2,4} C2:{1,2,3,5} C3:{2,3,6}
设
ut=[ u4 u5 u6 ]T
矩阵形式的KCL：[ Q ][i ]=0
回路矩阵表示时
1
２
３
６
５
４
0 0 1 0 -1 1
Ql
Qt

## Slide 21
Q=
4 5 6 1 2 3
支
割集
C1
C2
C3
1 0 0 -1 -1 0
0 1 0 1 1 -1
0 0 1 0 -1 1
Ql
Qt
= [ Bt 1 ]
1
2
3
B =
4 5 6 1 2 3
支
回
1 -1 0 1 0 0
1 -1 1 0 1 0
0 1 -1 0 0 1
Bt
Bl
1
２
３
６
５
４
矩阵形式的KVL： [Q ]Tut=u

## Slide 22
1
２
３
６
５
４
矩阵形式的KVL： [Q ]Tut=u
连支电压用树支电压表示

## Slide 23
Ut1=20
例：如图所示电路，用割集分析法求I1、I2、I3、I4 。
基本割集为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 。
割集方程为：
_
+
20V
0.5
I1
I3
I2
I4
2
1
1
11A
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
1
2
3
4
5
6
{4，5，6}
{2，3， 4， 6}
{1，3，6}
解 ：
-(1+1)Ut1+(1/2+1+1)Ut2 -Ut3=-11
Ut1-Ut2+(1/0.5+1)Ut3=11
Ut1=20
Ut2 =12
Ut3=1
设割集电压分别为Ut1、Ut2、Ut3 。

## Slide 24
例：如图所示电路，用割集分析法求I1、I2、I3、I4 。
_
+
20V
0.5
I1
I3
I2
I4
2
1
1
11A
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
1
2
3
4
5
6
解 ：
Ut1=20
Ut2 =12
Ut3=1
由此得：
I1=Ut2/2=12/2=6(A)
I2=Ut2/0.5=1/0.5=2(A)
I3=(Ut1-Ut2)/1=(20-12)/1=8(A)
I4=(Ut1-Ut2+Ut3)/1=(20+1-12)/1=9(A)

## Slide 25: §3-2 支路电流法 (branch current method )
举例说明：
支路电流法：以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。
对于有n个节点、b条支路的电路。
b=6
n=4
要求解支路电流和电压。
+
_
R1
R2
R3
R4
uS
R6
R5
i5
i4
i3
i2
i1
①
②
③
④
i6

## Slide 26
(1)
(1) 标定各支路电流、电压的参考方向
u1 =R1i1
(b=6，6个方程，关联参考方向)
(2)
(2) 对节点，根据KCL列方程
节点 1：i1 + i2 – i6 =0
(出为正，进为负)
式(2)的独立方程数为n–1=4–1=3个。
对有n个节点的电路，可以证明：独立节点数目恰为(n–1)个。
+
_
R1
R2
R3
R4
uS
R6
R5
i5
i4
i3
i2
i1
①
②
③
④
i6
u2 =R2i2
u3 =R3i3
u6 =–uS+R6i6
u4 =R4i4
u5 =R5i5
节点 4：– i1 – i3 + i5 =0
节点 2：– i2 + i3 + i4 =0
节点 3：– i4 – i5 + i6 =0

## Slide 27
3
(3) 选定3个回路，由KVL，列写关于支路电压的方程。
回路1：–u1 + u2 + u3 = 0
(3)
可以检验，式(3)的3个方程是独立的，即所选的回路是独立的。
1
2
+
_
R1
R2
R3
R4
uS
R6
R5
i5
i4
i3
i2
i1
①
②
③
④
i6
电压和电流选为关联参考方向
回路2：–u3 + u4 – u5 = 0
回路3： u1 + u5 + u6 = 0

## Slide 28
i1 + i2 – i6 =0
– i2 + i3 + i4 =0
– i4 – i5 + i6 =0
–R1 i1 + R2 i2 + R3 i3 = 0
–R3 i3 + R4 i4 – R5 i5 = 0
R1 i1 + R5 i5 + R6 i6 –uS = 0
KCL
KVL
综合式(2)和(3)，便得到6个支路电流的方程：
* 支路电压法 ？
3
1
2
+
_
R1
R2
R3
R4
uS
R6
R5
i5
i4
i3
i2
i1
①
②
③
④
i6

## Slide 29
支路法的一般步骤：
(1) 标定各支路电流、电压的参考方向；
(2) 选定(n–1)个节点，列写其KCL方程；
(3) 选定b–(n–1)个独立回路，列写其KVL方程；
(元件特性代入)
(4) 求解上述方程，得到b个支路电流；
(5) 其它分析。
支路法的特点：
支路电流法是最基本的方法，在方程数目不多的情况下可以使用。由于支路法要同时列写 KCL和KVL方程， 所以方程数较多，且规律性不强(相对于后面的方法)，手工求解比较繁琐。

## Slide 30
节点a：–I1–I2+I3=0
(1) n–1=1个KCL方程：
例：US1=130V, US2=117V, R1=1, R2=0.6, R3=24。
求各支路电流及电压源各自发出的功率。
解：
(2) b–( n–1)=2个KVL方程：
R2I2+R3I3= US2
U=US
R1I1–R2I2=US1–US2
0.6I2+24I3= 117
I1–0.6I2=130–117=13
1
2
+
_
+
_
R1
R2
US1
US2
I1
I2
I3
R3
a
b

## Slide 31
(3) 联立求解
–I1–I2+I3=0
0.6I2+24I3= 117
I1–0.6I2=130–117=13
解得
I1=10 A
I3= 5 A
I2= –5 A
(4) 功率分析
PU S1发=US1I1=13010=1300 W
PU S2发=US2I2=117(–5)=–585 W
验证功率守恒：
PR 1吸=R1I12=100 W
PR 2吸=R2I22=15 W
PR 3吸=R3I32=600 W
P发=715 W
P吸=715 W
P发= P吸
1
2
+
_
+
_
R1
R2
US1
US2
I1
I2
I3
R3
a
b

## Slide 32
支路电流法的优缺点
优点：支路电流法是电路分析中最基本的方法之一。只要根据克氏定律、欧姆定律列方程，就能得出结果。
缺点：电路中支路数多时，所需方程的个数较多，求解不方便。
支路数 B=4
须列4个方程式
a
b

## Slide 33: §3-3 网孔电流法 (mesh current method)
基本思想：
为减少未知量(方程)的个数，可以假想每个网孔中有一个网孔电流。
il1
il2
如图b=3，n=2。独立回路为l=b-(n-1)=2。选图示的两个独立回路(此图中为网孔) 。
+
_
+
_
R1
R2
US1
US2
i1
i2
i3
R3
a
b
若以网孔电流为未知量列方程来求解电路，只需对网孔列写KVL方程。
  KCL自动满足。
网孔电流对每个相关节点均流进一次，流出一次。
网孔电流分别为il1、 il2。支路电流i1= il1，i2= il2- il1， i3= il2。

## Slide 34
网孔电流法：以网孔电流为未知量列写电路方程的方法。
网孔电流法的独立方程数为b-(n-1)。与支路电流法相比，方程数可减少n-1个。
网孔1：R1 il1+R2(il1- il2)-uS1+uS2=0
网孔2：R2(il2- il1)+ R3 il2 -uS2=0
整理得：
(R1+ R2) il1-R2il2=uS1-uS2
- R2il1+ (R2 +R3) il2 =uS2
电压与网孔电流绕行方向一致时取“+”；否则取“-”。
il1
il2
+
_
+
_
R1
R2
US1
US2
i1
i2
i3
R3
a
b
观察表达式的特点

## Slide 35
Rii — 网孔i的自电阻：等于网孔i中所有电阻之和。
正号
Rij — 网孔i、网孔j之间的互电阻。
当两个网孔电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。
uSii — 网孔i中所有电压源的电压升的大小。
对不含受控源的线性网络 Rjk=Rkj , 系数矩阵为对称阵。
il1
il2
+
_
+
_
R1
R2
US1
US2
i1
i2
i3
R3
a
b
通过对表达式的观察，可以发现如下规律：
(R1+ R2) il1-R2il2=uS1-uS2
- R2il1+ (R2 +R3) il2 =uS2
规律：
包括由电流源与电阻并联支路等效的电压源。

## Slide 36
网孔法的一般步骤：
(1) 选定网孔，并确定其绕行方向；
(2) 对b-(n-1) 个网孔，以网孔电流为未知量，列写其KVL方程；
(3) 求解上述方程，得到l个网孔电流；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用网孔电流表示)；

## Slide 37
例：用网孔法求各支路电流。
解：
(1) 设网孔电流(顺时针)
(2) 列 KVL 方程
(R1+R2)Ia -R2Ib = US1- US2
-R2Ia + (R2+R3)Ib - R3Ic = US2
-R3Ib + (R3+R4)Ic = -US4
对称阵，且
互电阻为负
(3) 求解网孔电流方程，得 Ia , Ib , Ic
(4) 求各支路电流： I1=Ia , I2=Ib-Ia , I3=Ic-Ib , I4=-Ic
(5) 校核：
选一新回路。
Ia
Ic
Ib
+
_
+
_
+
_
R1
R2
R3
R4
US2
US1
US4
I1
I2
I3
I4

## Slide 38
例：试求用网孔电流法求电路中电流 i 和电压uab。
_
+
_
a
+
3V
i
_
+
7V
1
3
2
4
9V
b
解：
3i1－i2－2i3=7
－i1＋8i2－3i3=9
－2i1－3i2＋5i3=－12
i1=2(A)
i2= 1(A)
i3=－1(A)
i＝i1－i3=3(A)
uab＝3(i2－i3 )－9 =－3(V)
设网孔电流分别为i1，i2，i3，则：
网孔电流方程为：
i3
i1
i2

## Slide 39
例：求如图所示电路4 电阻元件的功率。
解：
7i1－i2－2i3=0
－i1＋3i2 ＋ 2i4=4
i1=－4(A)
i2= －32(A)
4 电阻元件的功率为：
设网孔电流分别为i1，i2，i3，i4 ， 则：
网孔电流方程为：
i3
i2
+
_
4V
1
2
4
2A
+
_
u1
3u1
2
u1＝2(i3－i1)+4
i4＝24－6i1
而
7i1－i2=4
－13i1＋3i2 =－44
代入整理得：
P＝i1×i1×4 =64(W)
i1
i4

## Slide 40: §3-4 节点电压法 (node voltage method)
基本思想 (思考)：回路电流法自动满足 KCL 。能否像回路电流法一样，假定一组变量，使之自动满足 KVL，从而就不必列写KVL方程，减少联立方程的个数？
节点电压法：以节点电压为未知量列写方程分析电路的方法。
节点电压法的独立方程数为(n-1)个。与支路电流法相比，方程数可减少b-( n-1)个。
KVL恰说明了电位的单值性。如果选节点电压为未知量，则KVL自动满足，就无需列写KVL方程。当以节点电压为未知量列电路方程、求出节点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。

## Slide 41
_
i6
+
_
R1
R2
R4
R3
R6
US1
IS5
+
US6
i2
i4
i3
i1
1
2
4
3
i1+i2+i6=0
－i2＋i3+i4=0
例：写出如图所示电路的节点电压方程。
(1) 令φ4 ＝0，则有节点电 位φ1 、φ2 、 φ3
(2) 列KCL方程
－i4+iS5－i6=0
(3) 将支路电流用节点电位表示
将以上表达式带入得：

## Slide 42
_
i6
+
_
R1
R2
R4
R3
R6
US1
IS5
+
US6
i2
i4
i3
i1
1
2
4
3
将以上表达式整理，节点电压放在左边，电源放在右边得：
其中：
Gii—节点i的自电导，等于接在节点i上所有支路的电导之和。正号
Gij—互电导，等于接在节点i与节点j之间的所支路的电导之和。负号
iSii — 流入节点i的所有电流源电流的代数和。
包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源。

## Slide 43
节点法的一般步骤：
(1) 选定参考节点，标定n-1个独立节点；
(2) 对n-1个独立节点，以节点电压为未知量，列写其KCL方程；
(3) 求解上述方程，得到n-1个节点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用节点电压表示)；

## Slide 44
例：试用节点电压法求电路中各支路电流。
解：
选节点③为参考节点。
应用节点法列出节点方程：
+
_
I2
I4
I1
1
2
3
1
3
1
8A
10V
2
I3

## Slide 45
例：电路如图，试用节点电压法求电流 i 。
1
2
3
解：
求i只需求出φ1和φ2 。
只需对节点②列写电压方程
+
4V
_
+
12V
2
1
2
6A
2
_
i
而：

## Slide 46
例：试求电路中电流 i 和电压uab。
_
+
_
a
+
3V
i
_
+
7V
1
3
2
4
9V
b
1
2
4
3
解：
可选节点④为参考节点，则：
只需对节点②列写电压方程

## Slide 47
例：设法只用一个方程求图中电压UA和电流IB 。
1
2
4
3
解：
选节点⑤为参考节点，则：
对节点③列写电压方程
_
+
_
UA
+
_
+
26IB
4
6
3
6A
20V
2
2UA
IB
(1).求UA
(2).求IB
采用回路电流法
i1＝6(A)
i2＝2UA
－4i1＋7i3＝26IB－20
将IB＝i3－i1带入得：
－4i1＋7i3＝26(i3－i1)IB－20
i3＝8(A)
IB＝i3－i1＝8－6＝2(A)
5
i1
i4
i3
i2

## Slide 48
支路法、回路法和节点法的比较：
(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，而独立节点较容易。
(3) 回路法、节点法易于编程。目前用计算机分析网络(电网，集成电路设计等)采用节点法较多。
支路法
回路法
节点法
KCL方程
KVL方程
n-1
b-(n-1)
0
0
n-1
方程总数
b-(n-1)
n-1
b-(n-1)
b
(1) 方程数的比较
End