## Slide 1
谐振(resonance)是正弦电路在特定条件下所产生的一种特殊物理现象，作为电路计算没有新内容，主要分析谐振电路的特点。
谐振的定义：含有L、C的电路，当电路中端口电压、电流同相时，称电路发生了谐振。
R,L,C
电路
入端阻抗Z=R+jX，当X＝0 时，Z＝R为纯电阻。电压、电流同相，电路发生谐振。
一、正弦稳态电路中的串联谐振

## Slide 2
1. RLC串联电路的谐振
谐振条件：
谐振角频率 (resonant angular frequency)
谐振频率 (resonant frequency)
谐振周期 (resonant period)
R
j L
+
_
一、正弦稳态电路中的串联谐振

## Slide 3
使RLC串联电路发生谐振的方法
（1）. L C 不变，改变 w 。
（2）. 电源频率不变，改变 L 或 C ( 常改变C )。
w0由电路本身的参数决定，一个RLC串联电路只能有一个对应的w0 , 当外加频率等于谐振频率时，电路发生谐振。
通常收音机选台，即选择不同频率的信号，就采用改变C使电路达到谐振。
谐振角频率的表达式为：
一、正弦稳态电路中的串联谐振

## Slide 4
RLC串联电路谐振时的特点
(2). 入端阻抗Z为纯电阻，即Z=R，电路中阻抗值|Z|最小。
|Z|
w
w0
O
R
(3). 电流I达到最大值I0=U/R (U一定)。
(4). LC上串联总电压为零，即
R
j L
+
_
·
UR
·
UL
·
UC
+
_
+
_
+
_
即L与C交换能量，与电源间无能量交换。
一、正弦稳态电路中的串联谐振

## Slide 5
品质因数(quality factor)Q
它是说明谐振电路性能的一个指标，同样仅由电路的参数决定。维持一定量的振荡所消耗的能量愈小，则振荡电路的品质愈好。
无量纲
当w0L=1/(w0C )>>R时，UL= UC >>U 。
即：UL0 = UC0=QU
谐振时电感电压UL0(或电容电压UC0)与电源电压之比。表明谐振时的电压放大倍数。
定义：
一、正弦稳态电路中的串联谐振

## Slide 6
UL和UC是外施电压Q倍，如 w0L=1/(w0C )>>R ，则 Q 很高，L 和 C 上出现高电压 ,这一方面可以利用，另一方面要加以避免。
例：某收音机 C=150pF，L=250mH，R=20
但是在电力系统中，由于电源电压本身比较高，一旦发生谐振，会因过电压而击穿绝缘损坏设备。应尽量避免。
如信号电压10mV , 电感上电压650mV 这是所要的。
品质因数Q的物理意义
一、正弦稳态电路中的串联谐振

## Slide 7
例：电路如图所示，已知
求： (l) 频率为何值时，电路发生谐振。
(2)电路谐振时，UL和UC为何值。
i
+
_
+
_
uS
1
0.1mH
+
_
uL
0.01μF
uC
解：
(2)电路的品质因数为：
则：
(l)电压源的角频率应为：

## Slide 8
2.并联电路的谐振
+
_
R
C
L
谐振条件：
电路参数为何值时，端口电压、电流同相。
或：电路参数为何值时，端口电压最大。
二、正弦稳态电路中的并联谐振

## Slide 9
并联谐振电路的特点：
（1）电流一定时，谐振时电压最大；
（3）LC并联阻抗为无穷大，即LC并联相当于开路；
（2）电路呈电阻性，总阻抗最大；
+
_
R
C
L
（4）支路电流可能会大于总电流。
二、正弦稳态电路中的并联谐振

## Slide 10
其中：
称为RLC并联谐振电路的品质因数
并联谐振电路的特点
+
_
R
C
jL
1/jC
IR
·
IL
·
IC
·
IR
·
IL
·
IC
·
·
U
IS
·
=
二、正弦稳态电路中的并联谐振
其值等于谐振时感纳或容纳与电导之比。

## Slide 11
并联谐振电路的特点
+
_
R
C
jL
1/jC
IR
·
IL
·
IC
·
IR
·
IL
·
IC
·
·
U
IS
·
=
由以上各式和相量图可见，谐振时电阻电流与电流源电流相等 。电感电流与电容电流之和为零，即 。电感电流或电容电流的幅度为电流源电流或电阻电流的Q倍，即：
并联谐振又称为电流谐振。
二、正弦稳态电路中的并联谐振

## Slide 12
由于i(t)=iL(t)+iC(t)=0(相当于虚开路)，任何时刻电感和电容的总瞬时功率为零，即pL(t)+pC(t)=0。电感、电容与电流源和电阻之间没有能量交换。电源发出功率全部被电阻吸收。
能量在电感和电容间往复交换，形成正弦振荡。其情况和 LC并联电路由初始储能引起的等幅振荡相同，因此振荡角频率也是 ，与串联谐振电路相同。
并联谐振电路的特点
+
_
R
C
jL
1/jC
IR
·
IL
·
IC
·
IR
·
IL
·
IC
·
·
U
IS
·
=
二、正弦稳态电路中的并联谐振

## Slide 13
例：图示电路， L=1H，C=1F，角频率为多大时，电流i(t)为零，并求iL(t)，iC(t) 。
若要i(t)=0，则必须：
A
B
+
_
1
i(t)
iL(t)
iC(t)
sin(wt)
L
C
解：
三、谐振电路应用举例

## Slide 14
等效电路如图：
例：如图， ，R1＝XL1＝XC1＝40Ω， XL2＝XC2＝20Ω，XL3＝100Ω，求电压表和电流表的读数。
解：
V
+
_
US
·
jXL1
-jXC1
jXL2
-jXC2
R1
jXL3
A
A
B
C
D
XL2＝XC2 ，发生并联谐振，AB之间相当于开路。
XL1＝XC1 ，发生串联谐振，CD之间相当于短路。
+
_
US
·
R1
jXL3
A
B
C
D
+
_
U
·
V表读数为200V。

## Slide 15
例：如图， ，R1＝XL1＝XC1＝40Ω， XL2＝XC2＝20Ω，XL3＝100Ω，求电压表和电流表的读数。
解：
V
+
_
US
·
jXL1
-jXC1
jXL2
-jXC2
R1
jXL3
A
A
B
C
D
+
_
US
·
R1
jXL3
A
B
C
D
+
_
U
·
A表读数为14.1A。

## Slide 16
 ：磁链 (magnetic linkage)， =N
+
–
u
i

N
三、耦合电感
磁场
i与的参考方向
自感系数
L=

i
自感的复习
电流
如果
时变
感应电压
u=
d
dt

## Slide 17
+
–
u1
+
–
u2
i1
11
 21
N1
N2
i2
三、耦合电感
互感磁链参考方向的规定：与产生的电流之间符合右手螺旋规则
互感系数
M21=
21
i1
12
i2
M12=
M21=M12=M
1=
11+
12
2=
21+
22
1=L1i1 + Mi2
2=Mi1 + L2i2
11=L1i1
22=L2i2
线圈磁链：

## Slide 18
+
–
u1
+
–
u2
i1
11
 21
N1
N2
i2
三、耦合电感
1.互感现象
1
2
L1
M
M
L2
=
i1
i2
=Li
1=L1i1 + Mi2
2=Mi1 + L2i2
耦合系数k (coupling coefficient)：
反应线圈磁耦合的紧密程度。
可以证明，k1。

## Slide 19
自感磁链与互感磁链的方向
可能相同也可能相反。
对线性电感
+
–
u1
+
–
u2
i1
11
 21
N1
N2
i2
三、耦合电感
2.耦合电感电压电流关系
由电磁感应定律可得电感元件上的感应电压分别为：
相量关系

## Slide 20
产生互感电压的电流在另一线圈上，要确定其符号，就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
 0
N1
N2
+
–
u31
N3
 s
引入同名端可以解决这个问题。
同名端：当两个电流分别从两个线圈的对应端子流入 ，其所产生的磁场相互加强时，则这两个对应端子称为同名端。


3.互感线圈的同名端
﹡
﹡
三、耦合电感

## Slide 21
1
1'
2
2'
3'
3
同名端表明了线圈的相互绕法关系。
确定同名端的方法：
(1) 当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时，两个电流产生的磁场相互增强。
*
*
*
*




例：
注意：线圈的同名端必须两两确定。
1'
2
2'
1
i

三、耦合电感

## Slide 22
同名端的实验测定：
*
*
R
S
V
+
–
电压表正偏。
如图电路，当闭合开关S时，i 增加，
当两组线圈装在黑盒里，只引出四个端线组，要确定其同名端，就可以利用上面的结论来加以判断。
当断开S时，如何判定？
(2) 当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。


1'
2
2'
1
i
三、耦合电感

## Slide 23
时域形式：
在正弦交流电路中，其相量形式的方程为：
i1
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
﹡
﹡
i1
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
﹡
﹡
+
_
+
_
﹡
﹡
jL1
jL2
jM
·
U1
·
U2
·
I1
·
I2
由同名端及u，i参考方向确定互感线圈的特性方程

## Slide 24
受控源等效电路：
+
_
+
_
﹡
﹡
jL1
jL2
jM
·
U1
·
U2
·
I1
·
I2
+
_
+
_
jL1
jL2
·
U1
·
U2
·
I1
·
I2
+
_
+
_
jM
·
I2
jM
·
I1
三、耦合电感

## Slide 25
注意：
有三个线圈，相互两两之间都有磁耦合，每对耦合线圈的同名端必须用不同的符号来标记。
(1) 一个线圈可以不只和一个线圈有磁耦合关系；
互感现象的利与弊：
利用——变压器：信号、功率传递
避免——干扰
克服：合理布置线圈相互位置减少互感作用。
三、耦合电感

## Slide 26
1.耦合电感的去耦等效电路
耦合电感的去耦等效就是将耦合电感用无耦合的等效电路来代替，这样对含有耦合电感电路的分析就可等同于一般电路的分析。
四、耦合电路分析

## Slide 27
耦合电感串联时的去耦等效
1. 顺串
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
+
_
+
_
·
U1
·
U
·
U2
2. 反串
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
+
_
+
_
·
U1
·
U
·
U2
电压、电流为关联参考方向，根据耦合电感伏安关系得：
等效电感：
顺串时，M前为正号；
反串时，M前为负号。
四、耦合电路分析

## Slide 28
耦合电感串联时的去耦等效
1. 顺串
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
+
_
+
_
·
U1
·
U
·
U2
2. 反串
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
+
_
+
_
·
U1
·
U
·
U2
L为等效电感
耦合电感的储能：
因其储能不可能为负值，因此L必须为正，由此有：
互感不大于两个自感的算术平均值。
四、耦合电路分析

## Slide 29
1. 同名端在同侧
解得U，I 的关系：
耦合电感并联时的去耦等效
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
·
U
·
I1
·
I2
2. 同名端在异侧
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
·
U
·
I1
·
I2
四、耦合电路分析

## Slide 30
1. 同名端在同侧
耦合电感并联时的去耦等效
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
·
U
·
I1
·
I2
2. 同名端在异侧
M
L1
L2
﹡
﹡
·
I
+
_
·
U
·
I1
·
I2
耦合电感并联时储能
M的最大值为：
耦合电感的互感不能大于两自感的几何平均值
四、耦合电路分析

## Slide 31
T型去耦等效电路(具有公共连接端的耦合电感去耦等效)
整理得
1. 同名端同侧相接
M
1
L1
·
I1
·
I2
L2
﹡
﹡
2
3
·
I
四、耦合电路分析
1
L1 – M
·
I1
·
I2
2
3
L2 – M
M
·
I

## Slide 32
T型去耦等效电路(具有公共连接端的耦合电感去耦等效)
整理得
2. 异名端同侧相接
M
1
L1
·
I1
·
I2
L2
﹡
﹡
2
3
·
I
四、耦合电路分析
1
L1 + M
·
I1
·
I2
2
3
L2 + M
-M
·
I

## Slide 33
两种等效电路的特点：
(1) 去耦等效电路简单，等值电路与参考方向无关，但必须有公共端；
(2) 受控源等效电路，与参考方向有关，不需公共端。
四、耦合电路分析

## Slide 34
例：如图所示电路，已知L1=7H, L2=4H, M=2H，R=8Ω，uS(t)=20sint V，求电流i2(t) 。
M
R
L1
L2
﹡
﹡
uS(t)
+
_
i2(t)
R
uS(t)
+
_
i2(t)
L1 – M
L2 – M
M
解：
+
_
j5
j2
8
j2
·
I2m
·
USM
·
Im

## Slide 35
例： 求图所示电路的输出电压的大小和相位。
解：去耦等效电路如图所示 。
所以输出电压的大小为100V，相位为
+
_
j8Ω
·
US
j4Ω
j4Ω
+
_
·
UO
4Ω
-j8Ω
+
_
·
US
j4Ω
j4Ω
+
_
·
UO
4Ω
-j8Ω
j0Ω

## Slide 36
L1
L2
M
﹡
﹡
Z1
L1
L2
M
﹡
﹡
Z2
例：图示电路中，L1＝18H，L2＝9H，M＝12H，试求等效阻抗Z1，Z2 (ω=1rad/s)。
解：
(a)
(b)
采用T型去耦等效电路
L1
L2
M
﹡
﹡
L1 -M
L2 -M
M
L1 +M
L2 +M
-M
(a)
Z1=jω((L1－M)+(L2－M)//M)
=j(6+(-3)//12) =j2(Ω)
(b)
Z2=j ω ((L1+M)+(L2+M)//(－M))
=j(30+21//(-12)) =j2(Ω)

## Slide 37
变压器也是电路中常用的一种器件，其电路模型由耦合电感构成。
空芯变压器：耦合电感中的两个线圈绕在非铁磁性材料的
芯子上，则构成空芯变压器
铁芯变压器：耦合电感中的两个线圈绕在铁芯上，则构成
铁芯变压器
空芯变压器和铁芯变压器的主要区别：
前者属松耦合，耦合系数K较小，
后者属紧耦合，耦合系数K接近于1。
空芯变压器
四、耦合电路分析

## Slide 38
变压器中的两个线圈，其电路模型如图所示
jM
+
_
R1
ZL
jL1
·
US
·
I1
·
I2
jL2
R2
两回路的KVL方程为：
一个与电源相连，称为初级线圈；
一个与负载相连，称为次级线圈。
或称原方
或称副方
四、耦合电路分析

## Slide 39
初级回路的自阻抗
Z11=R1+j L1
jM
+
_
R1
ZL
jL1
·
US
·
I1
·
I2
jL2
R2
Z22=R2＋j L2+ZL
令：
初级回路的自阻抗
次级回路的自阻抗
则上式可变换为：
空芯变压器从电源端看进去的输入阻抗为：
次级回路在初级回路的反映阻抗
·
I1
+
_
Z11
·
US
原边等效电路
四、耦合电路分析

## Slide 40
同样可得副边等效电路：
原边对副边的引入阻抗。
副边等效电路
副边开路时，原边电流在副边产生的互感电压。
jM
+
_
R1
ZL
jL1
·
US
·
I1
·
I2
jL2
R2
·
I2
+
_
Z22
·
UOC

## Slide 41
含空芯变压器的正弦稳态电路的分析方法：
(1). 利用反映阻抗的概念，通过初次级等效电路求解。
(2). 利用去耦等效电路求解。
(3). 利用戴维南等效电路求解。
副边回路对初级回路的影响可以用引入阻抗来考虑。从物理意义讲，虽然原副边没有电的联系，但由于互感作用使闭合的副边产生电流，反过来这个电流又影响原边电流电压。
四、耦合电路分析

## Slide 42
L1
L2
M
﹡
﹡
Z1
L1
L2
M
﹡
﹡
Z2
例：图示电路中，L1＝18H，L2＝9H，M＝12H，试求等效阻抗Z1，Z2 (w=1rad/s)。
解：
(a)
(b)
采用原边等效电路
(a)
Z1=jwL1+(wM)2/jwL2
=j18+122//(j9) =j2(Ω)
Z2=j2(Ω)
Z11
同理：
(b)

## Slide 43
例：如图电路，已知R1=7.5Ω，ωL1=30Ω，1/(ωC1)=22.5Ω，R2=60Ω，ωL2=60Ω，ωM=30Ω， 。 求电流 及R2上消耗的功率P2。
解：
M
+
_
R1
R2
C1
L1
L2
+
_
Z11
Zf1

## Slide 44
例：如图电路，已知R1=7.5Ω，ωL1=30Ω，1/(ωC1)=22.5Ω，R2=60Ω，ωL2=60Ω，ωM=30Ω， 。求电流 及R2上消耗的功率P2。
解：
变压器不消耗功率，也可以根据原边电流来计算。
M
+
_
R1
R2
C1
L1
L2
+
_
Z11
Zf1

## Slide 45
例：如图所示电路，已知 =10∠0°V，=106rad/s，L1=L2=1mH，C1=C2=1000pF，R1=10Ω，M=20μH。负载电阻RL可任意改变，问RL等于多大时其上可获得最大功率，并求出此时的最大功率PL max及电容C2上的电压有效值UC2 。
M
+
_
R1
C1
L1
L2
RL
C2
解：
根据戴维南定理：
·
I2
+
_
Zeq
RL
·
UOC

## Slide 46
RL＝40Ω时获最大功率
例：如图所示电路，已知 =10∠0°V，=106rad/s，L1=L2=1mH，C1=C2=1000pF，R1=10Ω，M=20μH。负载电阻RL可任意改变，问RL等于多大时其上可获得最大功率，并求出此时的最大功率PL max及电容C2上的电压有效值UC2 。
M
+
_
R1
C1
L1
L2
RL
C2
解：
·
I2
+
_
Zeq
RL
·
UOC

## Slide 47
耦合电感元件满足：
1. 理想化条件：
+
_
+
_
u1
i1
u2
i2

①耦合系数K=1，为全耦合；即每个线圈产生的磁通集中在铁芯内，没有漏磁通；
②自感系数L1、L2为无穷大，但L1/L2为常数；
③无任何损耗，这意味着绕线圈的金属导线无任何电阻，铁磁材料的磁导率μ无穷大。
一、理想变压器的特性方程
四、耦合电路分析

## Slide 48
+
_
+
_
u1
i1
u2
i2

2. 变压关系：
每个线圈产生的磁通集中在铁芯内，没有漏磁通；
理想变压器的电压之比等于线圈匝数之比。

## Slide 49
+
_
+
_
u1
i1
u2
i2

3. 原副方电流关系：
通过铁芯内部作一闭合路径，做磁场强度H的环量积分，根据安培环路定律：
理想变压器的电流之比等于线圈匝数的反比。
或根据能量守恒：

## Slide 50
n:1
+
_
+
_
u1
i1
u2
i2
理想变压器特性说明：
+
_
+
_
u1
i1
u2
i2

(2).理想变压器的参数：
(1). 电压电流的参考方向；
(3).理想变压器的能量特性：
在任意时刻，既不储能，也不耗能。

## Slide 51
1. 副方折算到原方的阻抗
二、理想变压器的阻抗变换特性：
n:1
+
_
+
_
ZL
+
_
n2ZL
原方端口的阻抗为负载阻抗的n2倍，这种特性常用来实现功率匹配。

## Slide 52
2. 同理，原方折算到副方的阻抗为：
n:1
+
_
+
_
ZL
+
_
ZL / n2
副方端口的阻抗为负载阻抗的1/n2 。

## Slide 53
理想变压器次级短路相当于初级亦短路；次级开路相当于初级亦开路。
(3). 理想变压器在任意时刻吸收的功率为零， 这说明它是不耗能、不贮能、只起能量传输作用的电路元件。
总结：
(2). 理想变压器的3个主要性能：变压、变流、变阻抗。
(1). 理想变压器的3个理想条件：全耦合、参数无穷大、无损耗。
(4).理想变压器的应用：
应用变压关系——供配电系统中的变压器；
应用变流关系——测量中常常用到的电流互感器（测大电流，保证安全）和测流钳；
应用变阻抗关系——电子技术中常用它进行阻抗匹配。

## Slide 54
1:5
+
_
10
+
_
·
U1
·
U2
-j10
·
IS
·
I1
·
I2
5
10∠0°A
j20
ZL
例：如图所示电路，ZL为多少时获最大功率，求此功率PLmax 。
10
-j10
·
I2
-2∠0°A
j20
·
UOC
+
_
求戴维南等效电路
解：
时获最大功率。

## Slide 55
例：如图电路，求ab端等效电阻Rab 。
解：
2:1
+
_
+
_
2
u1
u2
+
_
u
i2
i1
i3
i4
3
i
a
b
End